九江萍钢钢铁有限公司

板式换热器等年标招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2021-BZ050

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：板式换热器等年标。

（二）招标数量及型号：见附表。

(三）技术参数：按国家标准或行业标准执行，并满足技术要求。

（四）合同期限：双方权利及义务履行完毕为止。

（五）计划招标时间：2022年1月18日（下午14:00）。

（六）报名截止时间：2022年1月9日。

（七）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（八）质保期：上线使用之日起12个月。

（九）合理分项低价中标。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）。

1、最新年检的企业法人营业执照副本的复印件、银行开户许可证复印件及单位情况介绍信。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。（以上所有投标文件需加盖单位公章）

3、承担过类似项目的两份业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金20000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、付款方式

付款方式为银行承兑汇票。货到交货地点，货物经验收合格，投标单位开具全额的13%增值税专用发票，招标单位收到发票经财务结算入账两个月后开始付款，按6个月银行承兑汇票支付总价款的90%，其余10%为合同质保金，质保期满双方无异议后支付（不计息），支付低于6个月承兑汇票或现款按招标单位财务每月公布的贴息利率的通知收取资金占用费，由招标单位开具发票，在货款中扣除。

六、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：袁工；18870215172。

（四）法务监审部监督电话：18870210166；电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司

公告时间：2021年12月26日

附件:

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用寿命（月） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | BB60B-35D | 套 | 2 | 12 |  |  | 换热面积：5㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.3MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃散热片材质316L。 |
| 2 | 板式换热器 | BR0.23-18 | 套 | 2 | 12 |  |  | 换热面积18㎡,工作压力1.0Mpa,水压压力1.25Mpa,流程形式1*39/1*39,工作温度120℃，散热片材质316L。 |
| 3 | 板式换热器 | BR0.37 | 套 | 3 | 12 |  |  | 换热面积：40㎡，材料:316L，工作温度:120℃，耐温温度:150℃；散热片材质316L。 |
| 4 | 板式换热器 | BR15MA | 套 | 4 | 12 |  |  | 冷却面积：70㎡，设计压力1.6MPa,设计温度120℃ |
| 5 | 板式换热器 | BR6MB-1.6-8.1-NI | 台 | 1 | 12 |  |  | 冷却面积：8.1㎡，设计压力1.6MPa，设计温度120℃，进出口法兰单流程同侧（DN50）散热片材质316L。 |
| 6 | 板式换热器 | M15-BFM | 套 | 1 | 12 |  |  | 冷却面积：27.3㎡，最大允许工作压力1.0MPa,设计压力1.5MPa,设计温度100℃，散热片材质316L。 |
| 7 | 板式换热器 | V20 | 台 | 2 | 12 |  |  | 换热面积14.2㎡,公称压力1.0MPa,试验压力1.25MPa,工作温度120℃,耐温温度150℃，散热片材质316L。 |
| 8 | 板式冷却器 | BR10MAL-1.6-30-N-I | 件 | 2 | 12 |  |  | 冷却面积30㎡,散热片材质316L。 |
| 9 | 板式冷却器 | M15BFM-53 | 件 | 1 | 12 |  |  | 冷却面积32.86㎡,散热片材质316L。 |
| 10 | 板式冷却器 | TL400-KBEL | 件 | 1 | 12 |  |  | DN65,冷却面积20㎡,散热片材质316L。 |
| 11 | 板式冷却器 | V20-SAT/50-A-8T/30-35CH | 件 | 1 | 12 |  |  | DN40,冷却面积20㎡,散热片材质316L。 |
| 12 | 板式换热器 | BR0.5-60 | 套 | 3 | 12 |  |  | 换热面积60㎡,设计压力1.0MPa,试验压力1.25MPa,设计温度120℃,流程形式1*60/1*60，散热片材质316L。 |
| 13 | 冷却器 | BR0.5-70 | 件 | 2 | 12 |  |  | 厚度0.5mm-0.8mm,换热面积70㎡，工作压力≥1.6MPa,工作温度0-120°C，散热片材质316L。 |
| 14 | 板式换热器 | BB60B-134D | 件 | 2 | 12 |  |  | 换热面积：20㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.3MPa,材料:不锈钢316L,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，散热片材质316L。 |
| 15 | 冷却器 | BR1.0-160 | 件 | 3 | 12 |  |  | 换热面积：160㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.35MPa,材料:316L,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，散热片材质316L。 |
| 16 | 板式换热器 | BRM100-1.0-60-N | 套 | 1 | 12 |  |  | 换热面积：60㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.3MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，散热片材质316L。 |
| 17 | 板式换热器 | BRLT-1.0B | 件 | 2 | 12 |  |  | 换热面积90m2，设计压力1.6MPa，实验压力2.0MPa，设计温度150℃，散热片材质316L。 |
| 18 | 板式换热器 | BR0.23/6 | 件 | 8 | 12 |  |  | 胶条为三元乙丙，法兰通径为65mm，换热面积为6平方米，板片数27块，散热片材质316L。 |
| 19 | 板式换热器 | BB150H-109D | 套 | 2 | 12 |  |  | 设计温度:100℃,试验压力:1.3MPa,换热面积:70.9㎡，散热片材质316L。 |
| 20 | 板式换热器 | V45 | 套 | 2 | 12 |  |  | 换热面积：40㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.3MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，散热片材质316L。 |
| 21 | 板式换热器 | BH60B-1.2H | 套 | 2 | 12 |  |  | 换热面积：13㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.3MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，散热片材质316L。 |
| 22 | 板式换热器 | BRM100-1.0-70-N | 套 | 2 | 12 |  |  | 换热面积：70㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.3MPa，工作温度:120℃,耐温温度:150℃，散热片材质316L。 |
| 23 | 板式换热器 | BR0.2-12 | 件 | 1 | 12 |  |  | 换热面积：12㎡，公称压力：1.6MPa，实验压力：2.1MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，带接口法兰，封口，散热片材质316L。 |
| 24 | 板式换热器 | BR1.0-140 | 件 | 1 | 12 |  |  | 换热面积：140㎡，公称压力：1.6MPa，实验压力：2.1MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，流程形式2×31，2×31，带接口法兰，封口，散热片材质316L。 |
| 25 | 板式换热器 | BR0.2X-20 | 件 | 1 | 12 |  |  | 换热面积：20㎡，公称压力：1.6MPa，实验压力：2.1MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，带接口法兰，封口,组装尺寸720mm，组装形式：I，散热片材质316L。 |
| 26 | 板式换热器 | BR0.2-1.0-10-N | 件 | 1 | 12 |  |  | 换热面积：10㎡，公称压力：1.6MPa，实验压力：2.1MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，带接口法兰，封口，散热片材质316L。 |
| 27 | 板式换热器 | C2-6,6m² | 件 | 2 | 12 |  |  | 换热面积：6㎡，公称压力：1.0MPa，实验压力：1.3MPa,工作温度:120℃,耐温温度:150℃，散热片材质316L。 |
| 28 | 板式换热器 | BR0.2-15m² | 台 | 2 | 12 |  |  | 换热面积：15㎡，公称压力：0.6MPa，实验压力：0.8MPa,工作温度:100℃,耐温温度:150℃，带接口法兰，封口,散热片材质316L。 |
| 29 | 板式换热器 | BR0.23/6 | 台 | 1 | 12 |  |  | 换热面积：6㎡，公称压力：0.6MPa，实验压力：0.8MPa,工作温度:100℃,耐温温度:150℃，带接口法兰，封口,散热片材质316L。 |