九江萍钢钢铁有限公司

耐灼烧输送带等项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2021-QH019

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：耐灼烧输送带等。

（二）技术要求：详见附件。

（三）招标数量：详见附件

（四）计划招标时间：2022年1月5日。

（五）报名截止时间：2021年12月29日。

（六）中标后合同签订完成期限：25天。

二、资质要求：公司具有独立法人资格

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，开户许可证复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。

5.承担过类似业绩合同复印件2份

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金50000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：石工18870213523。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2021年12月22日

附件

| 序序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量（±10%） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐灼烧输送带 | EP200 | ㎡ | 73216.55 |  |  | / |
| 2 | 钢丝输送带 | ST2500B1400(8+6) | m | 1380 |  |  | 级别代号：D，每根690米做成2根 |
| 3 | 大倾角皮带 | 1000*7（5.5+1.5）EP200S240耐热300度 | m | 137 |  |  | / |

一、耐灼烧输送带执行标准为HG/T4732-2014,耐温180℃～300℃,使用寿命6个月，招标单位有权对耐灼烧输送带进行抽检，如抽检质量合格，检测费用由招标单位承担，如抽检质量不合格，检测费用由投标单位承担。

二、大倾角皮带及裙边环形带执行标准为HG/T4062-2008，使用寿命12个月，波纹与斗板需要加栓，耐热温度300℃，介质为块状石灰，两端需要胶接,带宽1000mm,层数7层，上胶6.5mm，下胶1.5mm.波纹高240mm、宽70mm，厚5mm。斗板高220mm、宽500mm,平面底部厚25mm,端部厚15mm,端部与端部之间间距230mm,斗板需加强板筋。

三、钢丝输送带执行标准为GB/T9770-2013，级别代号：D，每根690米做成2根，使用寿命为60个月。

四、耐灼烧输送带中标单位第一次送货必须附有第三方检验报告。