招标公告

业务编号：ZB/SC2022-US168

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：工业照明、灯具采购。

（二）招标采购数量：以需方年度实际采购量为准。

（三）技术要求：符合国家、行业最新标准规范，满足需方现场要求。

（四）计划招标时间：2022年7月下旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2022年7月24日 。

（六）招标报价要求：

1.灯具质保期12个月及以上。

2.灯具的透光灯罩需玻璃材质，外壳需合金铝材质，配不锈钢螺栓。

3.道路灯外观尺寸需与现安装在线的道路灯保持基本一致。

4.参加投标单位须具备中国国家强制性产品认证证书（3C认证证书）、防爆灯必须具备防爆合格证（可提供第三方的）。

5.LED高顶灯需带固定支架。

6.消防类灯具需具备质量检验标志和消防认证标志。

二、对投标单位的资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人资格证明书、法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章、签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍和近三年此招标内容相关的业绩（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名工业照明、灯具采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（26000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：李工18870595219、张工 18870598272

（三）设备材料公司监督电话：李先生  0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生  0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2022年7月15日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址（营业执照地址，提交资料时请删除括号内容）：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司工业照明、灯具采购（业务编号：ZB/SC2022-US168）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：2022年7月18日至2024年7月17日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(盖法人章)：_________________

身份证号：__________________身份证号：_________________________职务：_____________________ 职务：____________________________电话：_____________________  电话：____________________________

单位名称： (公章)

签署时间：2022年7月18日

授权人身份证（正、反面）：       被授权人身份证（正、反面）：

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司工业照明、灯具采购项目（业务编号：ZB/SC2022-US168）的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日  期：2022年7月18日

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名： 		，身份证号： 			，在我公司职务： 	，系 		的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的工业照明、灯具采购项目（业务编号：ZB/SC2022-US168）招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：2022年7月18日

| 萍安钢铁2022年工业照明、灯具采购招标清单 |
| --- |
| 业务编号：ZB/SC2022-US168 |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 主要参数 | 计量单位 | 预计两年度采购数量 |
| 1 | EI0161273 | LED道路灯 |  | 80W | 套 | 140 |
| 2 | EI0165588 | LED道路灯 |  | 100W | 套 | 50 |
| 3 | EI0204452 | LED道路灯 | 120W | 颜色为上兰下白，符合厂区实际颜色外形需求；电压：220VAC | 套 | 600 |
| 4 | EI0167717 | LED道路灯臂挂支架 | 壁挂式1.2m |  | 件 | 10 |
| 5 | EI0204255 | LED吸墙挑臂路灯 | 80W |  | 套 | 5 |
| 6 | EI0207336 | LED灯管 | T8，18W，1.2m |  | 根 | 500 |
| 7 | EI0209639 | LED灯盘 | 36W/220V | 透镜光源 磁铁吸附 | 件 | 100 |
| 8 | EI0139614 | LED灯泡 | 5W | AC220V，白光，可配声控灯头用 | 只 | 400 |
| 9 | EI0139629 | LED灯泡 | 配天车滑线防撞信号灯SXZS-01 | （红黄绿） | 只 | 60 |
| 10 | EI0207891 | LED灯泡 | 45W | AC220V，螺口E27 | 只 | 40 |
| 11 | EI0166128 | LED泛光灯 | 40W |  | 套 | 70 |
| 12 | EI0161372 | LED泛光灯 |  | 60W | 套 | 150 |
| 13 | EI0161371 | LED泛光灯 |  | 80W | 套 | 800 |
| 14 | EI0161374 | LED泛光灯 |  | 150W | 套 | 1000 |
| 15 | EI0161370 | LED泛光灯 |  | 180W | 套 | 430 |
| 16 | EI0209640 | LED泛光灯 | 400W |  | 套 | 100 |
| 17 | EI0209641 | LED泛光灯 | 1000W |  | 套 | 100 |
| 18 | EI0161363 | LED防爆灯 |  | 60W | 套 | 80 |
| 19 | EI0161362 | LED防爆灯 |  | 80W | 套 | 400 |
| 20 | EI0171968 | LED防爆灯 | 180W | LED光源,180W,带挂钩 | 套 | 5 |
| 21 | EI0209642 | LED防爆灯 | 150W | 防雾、防尘、耐高温 | 套 | 50 |
| 22 | EI0209643 | LED防爆灯 | 300W | 防雾、防尘、耐高温 | 套 | 50 |
| 23 | EI0209644 | LED防爆灯 | 400W | 防雾、防尘、耐高温 | 套 | 50 |
| 24 | EI0161360 | LED高顶灯 |  | 100W | 套 | 70 |
| 25 | EI0161361 | LED高顶灯 |  | 120W | 套 | 100 |
| 26 | EI0161366 | LED高顶灯 |  | 150W | 套 | 500 |
| 27 | EI0161358 | 高顶灯 |  | 400W | 套 | 20 |
| 28 | EI0183742 | LED水下投光灯（七彩光色） | 12W | DC24V,IP65;不锈钢材质； | 个 | 6 |
| 29 | EI0187842 | LED筒灯（吸顶灯） | 9W |  | 只 | 100 |
| 30 | EI0165617 | LED投光灯 55W | IP65 防水防尘 |  | 套 | 15 |
| 31 | EI0161369 | LED投光灯 |  | 120W | 套 | 40 |
| 32 | EI0161368 | LED投光灯 |  | 150W | 套 | 100 |
| 33 | EI0161356 | LED投光灯 |  | 300W | 套 | 100 |
| 34 | EI0161367 | LED投光灯 |  | 400W | 套 | 250 |
| 35 | EI0139570 | 投光灯 | 400W |  | 套 | 140 |
| 36 | EI0139571 | 投光灯 | 1000W |  | 套 | 50 |
| 37 | EI0180977 | LED投光灯(红光) | 光束角度：25° IP65 50W AC220V |  | 套 | 10 |
| 38 | EI0180978 | LED投光灯(湖蓝色) | 光束角度：60° IP65 50W AC220V |  | 套 | 20 |
| 39 | EI0180975 | LED投光灯(黄光) | 光束角度：25° IP65 50W AC220V |  | 套 | 10 |
| 40 | EI0180976 | LED投光灯(绿光) | 光束角度：25° IP65 50 |  | 套 | 10 |
| 41 | EI0175423 | LED-洗墙灯 | 12W 500*46*46mm IP65 红光 |  | 根 | 15 |
| 42 | EI0176990 | LED线条轮廓灯 | 宽30mm*高20mm*长1000mm | 光源色温2100K，单色黄光，光源功率:12W；工作电压:DC24V；灯具材质及加工工艺：5730高亮芯片、PC抗紫外线+铝材；防护等级:IP65，配备相应防水防尘适配器及插头 | 支 | 600 |
| 43 | EI0176991 | LED线条轮廓灯 | 宽30mm*高20mm*长500mm | 光源色温2100K，单色黄光，光源功率:12W；工作电压:DC24V；灯具材质及加工工艺：5730高亮芯片、PC抗紫外线+铝材；防护等级:IP65，配备相应防水防尘适配器及插头 | 支 | 100 |
| 44 | EI0202208 | 安全出口指示灯 | 5W | 双面无箭头标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 个 | 240 |
| 45 | EI0202209 | 安全出口指示灯 | 5W | 双面箭头向左标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 个 | 200 |
| 46 | EI0202210 | 安全出口指示灯 | 5W | 双面箭头向右标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 个 | 200 |
| 47 | EI0202211 | 安全出口指示灯 | 5W | 双面双向（左右箭头）标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 个 | 90 |
| 48 | EI0194118 | 壁式三防灯 | 1×100W | 光源采用LED节能灯，含安装附件。 | 只 | 90 |
| 49 | EI0170756 | 瓷螺口灯头 | E27 |  | 只 | 100 |
| 50 | EI0113299 | 灯带 | LED光源 | 每根50米 | 根 | 14 |
| 51 | EI0206761 | 防爆安全出口指示灯 | 5W | 双面无箭头标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 只 | 50 |
| 52 | EI0206762 | 防爆安全出口指示灯 | 5W | 双面双向（左右箭头）标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 只 | 20 |
| 53 | EI0206763 | 防爆安全出口指示灯 | 5W | 双面箭头向右标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 只 | 20 |
| 54 | EI0206764 | 防爆安全出口指示灯 | 5W | 双面箭头向左标识；AC220V/50HZ；应急时间≥90分钟； | 只 | 20 |
| 55 | EI0176759 | 防爆手持灯 | 36V 12W |  | 套 | 150 |
| 56 | EI0049960 | 高压钠灯 | 400W |  | 只 | 50 |
| 57 | EI0139627 | 头灯 | 1W |  | 只 | 480 |
| 58 | EI0171714 | 头灯 | 3W LED |  | 只 | 800 |
| 59 | EI0168534 | 防水灯座 |  | AC250V，6A，E27 | 只 | 50 |
| 60 | EI0165591 | 红外线瓷灯头 | E27 |  | 只 | 30 |
| 61 | EI0139549 | 节能灯管 | 65W | AC220V，螺口 | 只 | 200 |
| 62 | EI0170802 | 节能灯管(螺口) | 220V 45W |  | 套 | 50 |
| 63 | EI0176758 | 螺口节能灯泡 | 12V/13W/LED/E27 |  | 只 | 50 |
| 64 | EI0139551 | 螺旋节能灯管 | 36W | AC220V，螺口 | 只 | 40 |
| 65 | EI0199806 | LED灭蚊灯 | 10W |  | 只 | 9 |
| 66 | EI0208567 | 嵌入式LED筒灯 | 6-9W/3.5寸 | 光源：白光；面板颜色：白色；开口尺寸：95-105mm；品牌：欧普、雷士、飞利浦、公牛。 | 只 | 40 |
| 67 | EI0052301 | 筒灯 | 5W |  | 只 | 50 |
| 68 | EI0171713 | 消防应急灯 | LED 使用时间90分钟 |  | 套 | 480 |
| 69 | EI0139590 | 移动工作灯 | 9W | 光源：LED | 套 | 4 |
| 70 | EI0208451 | 声光控LED吸顶灯 | 18W | 过道、楼梯用 | 件 | 50 |
| 71 | EI0158327 | 园球LED吸顶灯 | 32W |  | 套 | 150 |
| 72 | EI0156238 | 半园球LED吸顶灯 | 32W |  | 套 | 40 |
| 73 | EI0196781 | LED方孔吊顶灯 | 20W | 300mm*600mm | 件 | 20 |
| 74 | EI0185544 | 方孔吊顶灯 | LED 60W 适用600*600方框 |  | 套 | 700 |
| 75 | EI0196671 | 方孔吊顶灯 | 300mm*300mm | LED，AC220 | 套 | 60 |
| 76 | EI0184385 | 景观射灯 | 36W LED |  | 套 | 220 |
| 77 | EI0183221 | 镭射灯 | LS-PS200 | LS-PS200,200W,AC220V | 套 | 4 |
| 78 | EI0186612 | 水底射灯 | 10W LED |  | 套 | 15 |
| 79 | EI0139559 | 卤素灯泡 | 100W | 12V | 只 | 50 |
| 80 | EI0185755 | LED射灯 | 3寸长方 6珠 24V |  | 只 | 100 |
| 81 | EI0185756 | LED射灯 | 4寸长方 9珠 24V |  | 只 | 100 |
| 82 | EI0185757 | LED射灯 | 圆形 6珠 24V |  | 只 | 130 |
| 83 | EI0001985 | 灯泡 | H1 P14.5S 70W | 24V | 只 | 100 |
| 84 | EI0185758 | 电子后尾灯 | 140-2 LED 24V 50-60颗灯珠 |  | 只 | 60 |
| 85 | EI0183898 | 钨卤素灯泡 | LJQ110V 800W |  | 只 | 250 |
| 86 | EI0164266 | 封闭式反射型灯泡 | 200W 110V |  | 只 | 20 |