萍乡萍钢安源钢铁有限公司

环保筛采购项目招标公告

（业务编号：ZB/SC2022-KG273）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：环保筛采购。

技术要求：

（一）按需方提供的《安源炼铁厂4号高炉环保筛技术要求》执行。

（二）运行后目测环保筛边缘无肉眼可见粉尘。

（三）满足需方使用安装及互换性要求。

报名截止时间：2022年10月12日。

招标时间：2022年10月下旬（具体以招标说明书为准）。

二、招标范围：环保筛17套。

三、资质要求

（一）投标人具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力，有良好信誉、业绩和经济实力，并具有较强售后服务能力的投标单位。

（二）资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（三）相关业绩：提供2020年1月1日后10家不同钢铁企业供货环保筛的业绩。

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：XX公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司环保筛采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人资格证明书、法人代表授权委托书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件和承诺书。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱。

5.投标单位开票信息。

6.提供2020年1月1日后10家不同钢铁企业供货环保筛的业绩。	踏"

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费500元（不退）和投标保证金7万元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：何工18870593689

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2022年9月27日

安源炼铁厂4号高炉环保筛技术要求

一、供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保筛 | 供方提供 | 成套 | 17套 | 1.激振器轴承品牌：哈、瓦、洛轴承。 2.进、出料斗安装内嵌式厚度20mm耐磨陶瓷衬板。 3.筛框活动盖板使用扳手压紧便于开启。 |
| 2 | 筛板 | 配套 | 耐磨棒条、聚氨酯、陶瓷棒条 | 17套 | 每套环保筛配一套筛板备件 |
| 3 | 给料机 | 配套 | 配耐磨陶瓷衬板 | 16套 | 耐磨内嵌式20mm陶瓷衬板（块矿贴厚度16mm聚氨酯板）带进、出口软连接，返焦筛不配。 |
| 4 | 除尘罩 | 配套 |  | 16件 | 除尘罩带短节和法兰，尺寸与现有除尘阀门配套，返焦筛不配。 |
| 5 | 料仓闸门 | 配套 |  | 16套 | 带分体式电液推杆及现场操作箱，返焦筛不配。 |

二、技术参数

（一）规格型号：供方提供。

（二）电机：自行配置，采用Y系列节能型电机二级能效（品牌要求：振动电机选用上海上振、浙江卧龙、浙江临海；普通电机选用淄博鲁特、山东华力、安徽皖南）。

（三）筛分物料、处理能力、分级粒度：

| 序号 | 仓位 | 物料 | 处理量（t/h） | 分级粒度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南5 | 块矿 | 300 | 5 |
| 2 | 南6 | 块矿 | 300 | 5 |
| 3 | 南4 | 机烧 | 300 | 5 |
| 4 | 南2 | 机烧 | 300 | 5 |
| 5 | 南1 | 机烧 | 300 | 5 |
| 6 | 北1 | 机烧 | 300 | 5 |
| 7 | 北2 | 机烧 | 300 | 5 |
| 8 | 南3 | 焦丁 | 200 | 10 |
| 9 | 返焦 | 焦丁 | 200 | 10 |
| 10 | 北3 | 球团 | 200 | 5 |
| 11 | 北4 | 混块 | 300 | 5 |
| 12 | 北5 | 混块 | 300 | 5 |
| 13 | 北6 | 锰矿 | 200 | 5 |
| 14 | 南2 | 焦炭 | 200 | 19 |
| 15 | 南1 | 焦炭 | 200 | 19 |
| 16 | 北1 | 焦炭 | 200 | 19 |
| 17 | 北2 | 焦炭 | 200 | 19 |

三、技术要求:

（一）振动筛整体使用寿命不低于5年，聚氨脂筛板使用寿命不低于6个月，棒条筛板使用寿命不低于3个月。

（二）振动筛的进、出料口设计和制作钢板厚度不低于12mm。

（三）筛框与筛板间应设隔板防止物料飞溅至下部灰斗，除块矿筛外所有与物料接触的部位均需粘贴耐磨陶瓷（92瓷）。块矿筛与物料接触部位安装聚氨酯板。

（四）供方设计时要根据现场实际情况进行设计，便于筛板的更换和检修；同时满足筛分效率和生产能力，筛上物含粉率﹤5%；筛上、筛下物料要求下料顺畅，筛上物料超标率≤5%，筛下物料超标率≤10%。

（五）给料机与筛框采用软性连接。与高架料仓连接处设置插板阀便于检修，与高架料仓连接的料仓闸门充分考虑实际工况，不能造成堵料且满足给料量，给料机与环保筛为一体式，给料机振动电机采用后悬挂式。返焦筛上、下料斗使用软连接密封。

（六）激振方式：电机+柔性带联轴器+激振器（激振器能够单独进行更换）振幅可调节,每套环保筛带一台电动加油泵油管使用硬管连接。

（七）筛板：（1）烧结矿筛为双层筛板，上层分级粒度为6.3mm,下层分级粒度为5.0mm的棒条筛；（2）混块、块矿筛采用单聚氨酯筛板；（3）焦炭、焦丁、返焦筛筛板采用单层陶瓷棒条；（4）球团、锰矿筛筛板使用单层耐磨棒条。

（八）筛分效率：＞90%。

（九）环保筛动载荷≤8000N/m，最大动载荷≤40000N/m。

（十）振动筛运行噪音不高于72dB，设备周边完全不漏散料。

（十一）激振器轴承选用哈、瓦、洛正规产品，轴采用40Cr锻，调质处理250-280，轴承室采用ZG310-570。

附件1

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：________，身份证号：___________，在我公司职务：_______，系_________________的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的环保筛采购（业务编号ZB/SC2022-KG273）项目招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章、签名)

日期：    年  月  日

法人身份证（正、反面）：

附件2

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人__________特授权_________代表我公司全权办理针对贵公司环保筛采购（业务编号：ZB/SC2022-KG273）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：               至                 。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：           授权人（签章）：

身份证号：               身份证号：

职务：                   职务：

电话：                   电话：

单位名称：（公章）

签署日期：

被授权人身份证（正、反面）：  授权人身份证（正、反面）：

附件3

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司环保筛采购（业务编号：ZB/SC2022-KG273）项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日期：   年  月  日