招标公告

业务编号：ZB/SC2021-KG289

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：气密箱采购

（二）招标采购数量：详见招标清单

（三）技术要求：

1.按《高炉无料钟炉顶气密箱、下阀箱技术要求》执行。

2.满足需方使用安装及互换性要求。

（四）计划招标时间：2022年1月下旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年1月2日17时

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：

（一）具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（二）提供近两年相关业绩合同。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.近两年承担过类似项目的业绩及证明材料（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

- 提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名气密箱采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（40000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：何工18870593689

（三）设备材料公司监督电话：蔡先生 0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生  0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2021年12月27日

气密箱采购招标清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号或图号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密箱 | SP-CTG-BJ2 | 套 | 1 |  |
| 2 | 下阀箱 | SP-M400 | 套 | 1 |  |
| 按《高炉无料钟炉顶气密箱、下阀箱技术要求》执行。 |

气密箱技术要求

1、CTG型气密箱技术数据：

| 序号 | 项 目 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备压力 | 0.28Mpa |
| 2 | 齿轮箱 | 水冷气封 |
| 3 | 溜槽旋转速度 | 1r.p.m |
| 4 | 溜槽倾动速度 | 0~1.6°/s |
| 5 | 设备正常使用时的炉顶温度 | 150~300℃ |
| 6 | 短时超限温度：一年内允许有20次最高炉顶温度（每次不超过30分钟) | 600℃ |
| 7 | 炉顶法兰内径 | φ2640mm |
| 8 | 炉顶法兰螺栓分度圆直径 | φ2810mm |

2、能源介质

| 1 | 工作电压 控制电压 | 380V,50Hz,3相 AC220V，DC24V |
| --- | --- | --- |
| 2 | 冷却水 | 最大流量:20m3/h,最高温度:40℃ 流量11 m3/h水箱进口处压力:≥0.1MPa 杂质含量:<200mg/L 杂质粒度: <50um PH>7 氯化物<50 mg/L 硫化物<150 mg/L 硅酸盐<40 mg/L 碳酸盐<50 mg/L |
| 4 | 压缩空气/氮气 | 气密箱吹扫氮气（连续）： 350 Nm3/h 气密箱紧急冷却氮气（最大）：850Nm3/h 要求压力： 0.6 MPa |

3、与气密箱配套的辅助系统

3.1水冷、氮气系统：

（1）齿轮箱采用闭式冷却水系统，利用高炉冷却水作为冷却介质，通过齿轮箱内部蛇形冷却管进行密闭循环，实现对齿轮箱的冷却。

（2）另有氮气吹入，冷却轴承并阻止灰尘进入齿轮箱。

3.2集中润滑系统：

采用集中润滑系统，润滑系统为每45分钟润滑一次

4、气密箱设备的设备组成及供货范围

气密箱装配                                      1组

气密箱装配包括以下主要部件：

- 气密箱：PW型炉顶设备技术规范设计、制造。

- 行星齿轮箱

- 溜槽倾动齿轮箱

气密箱上面与下部波纹管相连，下面与炉顶钢圈相连。通过齿轮系将动力传给布料溜槽，从而实现布料溜槽的旋转和倾动动作。

为了保证气密箱的正常运行：箱内装有冷却蛇形管，冷却水通过蛇形管进水口进水，通过气密箱内部蛇形管冷却，再通过出水口出来，通过热交换带走箱内热量，然后排到箱外水冷系统，使水气密箱在不大于65℃的环境中工作。

气密箱包括：

- 焊接钢结构壳体                                  1个

- 检修门                                          3个

- 新式检修人孔                                    1个

- 水冷系统进口和出口管道（321不锈钢）            各7个

- 氮气喷吹进口管道                                2+2+1个

- 水冷板                                           1套

- 旋转回转支撑（德国进口IMO、德国进口Rothe Erde）                     1套

- 倾动回转支撑（德国进口IMO、德国进口Rothe Erde）                     1套

- 在高炉侧带耐火衬的旋转底盘                      1套

- 溜槽倾动减速机（德国 CAVEX）                    1台

- 行星齿轮箱                                      1台

- 绝对值编码器2件（进口Kübler）带插头、插座                  2件

- 编码器用联轴器（进口）                          2件

- 旋转中间减速机 （进口德国ZAE）                 1套

- 倾动中间减速机 （进口德国ZAE）                 1套

- 堆焊硬质合金的中心喉管  DN 650                 1件

- 波纹管组件（波纹管为316L材质）                1套

- 用来连接炉顶钢圈的把合件及不锈钢金属包裹垫      1套

- 旋转电机和倾动电机增量型（山东力久或上海南洋）（    各一台 （共2台）

- 行星齿轮箱用稀油泵（进口德国STOZ）              1台

- 行星齿轮箱用轴承及密封（进口SKF轴承）          1套

- 倾动齿轮箱用轴承及密封（原装进口）              1套

- 含整套紧固件、密封件

热电阻                                          4套

# 下阀箱技术要求

一、技术数据和动力介质

- 技术数据

| 1 | 下料闸规格 | DN650 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 下密规格 | DN700 |

2、下阀箱概述：

PW型炉顶设备技术规范设计、制造，由下料闸和下密封阀组成的整体型下阀箱

功能：控制落料速度；下密封阀与上密封阀配合，共同实现均压、放散。

下料闸控制方式：采用液压传动的背开式料闸，通过线形编码器准确检测液压缸行程，从而实现对料闸开度的控制。

3、介质：

| 1 | 蒸气 | 20kg/h,0.3MPa,130℃ |
| --- | --- | --- |
| 2 | N2冷却 压力 | 100Nm3/h(温度高于120℃时使用) ~0.6Mpa |

二、供货范围及数量

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下阀箱 | SP-M400 | 1套 |

1、机械部分

| 1 | —下部阀箱箱体：1个带检修孔的钢板焊接外壳，蒸汽管插座，冷却装置 |  | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 带堆焊衬板的锥形耐磨环 |  | 1套 |
| 3 | 料流调节闸，包括驱动机构、液压缸及闸板。 |  | 1套 |
| 4 | 下密封阀，包括驱动机构及液压缸。 |  | 1套 |
| 5 | 带密封圈的密封阀板。 |  | 1套 |
| 6 | 带蒸汽加热的表面堆焊阀座。 |  | 1套 |
| 7 | 密封件、紧固件。 |  | 1套 |

2、一次电气设备

| 项目 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度传感器 | 1 | 国产 |
| 2 | 热电阻 | 1 | 国产 |
| 3 | 线性编码器 | 1 | 进口 |

注：设备法兰接口为对法兰、带紧固件及密封、所有液压缸带1—2米软管、下阀箱内部锥段部分设可更换的耐磨衬板。

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：________，身份证号：___________，在我公司职务：_______，系_________________的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的气密箱采购项目招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：    年  月  日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人__________特授权_________代表我公司全权办理针对贵公司气密箱采购（业务编号：ZB/SC2021-KG289）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：    年  月   日至    年  月  日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：                授权人(签章)：___     ________

身份证号：                   身份证号：

职务：                        职务：

电话：                        电话：___________     _________

单位名称： (公章)

签署时间：   年  月  日

被授权人身份证（正、反面）：       授权人身份证（正、反面）：

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司气密箱采购（业务编号：ZB/SC2021-KG289）项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日期：   年  月  日