招标公告

业务编号：ZB/SC2021-LG305

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：新型悬挂式液压剪采购。

（二）招标采购数量：1套。

（三）技术要求：按需方提供的《技术协议》执行，并满足需方使用要求。

（四）计划招标时间：2022年1月中旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2022年1月4日12时。

（六）其他：单次采购。

二、对投标单位的资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍和提供1份国内的已正常使用液压剪（连铸坯）业绩合同，提供的业绩单位需具备考察条件。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）现场报名提交纸质版或网上报名发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：××公司报名新型悬挂式液压剪采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标方不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（40000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：

刘工18870990932

（三）设备材料公司监督电话：蔡先生0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生 0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2021年12月28日

| 招标清单 |
| --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 新型悬挂式液压剪 | GYX8S-170 | 1 | 套 | 一、供方根据需方提供的《技术协议》执行，满足需方使用要求。供方负责安装并调试合格。 二、连铸机主要参数：连铸钢坯规格170mm×170mm方坯、钢坯最短剪切长度6m-12m、连铸机设计弧度R8m、连铸机中心距（流间距）1250mm、连铸坯剪切温度≥700℃、连铸机最高拉速4.5m/min、6流连铸机、剪切钢种普碳钢、HRB400等。 三、悬挂式液压剪含剪机部分、液压部分、电控部分等，其中钢坯剪6用1备,备用钢坯剪能保证在线更换，共计7套钢坯剪。液压油站要求为7合1，油硬管全部采用304不锈钢材质，油箱采用不锈钢材质（每流设有单独隔仓），每流设独立板式冷却器、油位计、检修人孔等组成，油温、油位设置自动声光报警功能，电机、油泵、电磁阀均采用1带1模式，能保证6个流液压剪能同时工作，液压阀组要求为北京华德品牌。操作室HMI中远程操作设备并监视设备的停止、运行、故障、压力、温度、位置等状态。剪切采用剪切次数自动计数功能。液压剪备件尽可能与需方现场3#连铸机液压剪互换，以便降低备件费用。 四、设备交付时随主机附带7套刀片备件、每件油缸配套的密封件、每种型号胶管各2件、液压阀组的每种型号液压阀各1件，液压剪液压系统打循环及安装调试期间的所有滤芯由供方负责提供，并提供产品使用说明书、电器原理图（含电子版及PLC成套程序等）、液压原理图、成套设备图纸、易损件图纸和清单、液压剪安全操作规程等。设备调试合格后交付需方使用，供方提供设备使用及维护培训服务。 五、设备安装基础的土建施工工作由需方负责，液压介质由需方提供，液压剪设备附件（电线、液压管路、液压站等）需提前到需方现场进行布置安装，设备主体需利用需方检修时间3天（全天24小时不间断作业）内完成安装调试。 六、液压剪安装调试后，30天内如因供方原因造成的任何一流液压剪出现剪不断次数超过10次，扣除供方合同金额的20% |

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：________，身份证号：___________，在我公司职务：_______，系_________________的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的新型悬挂式液压剪采购项目（业务编号：ZB/SC2021-LG305）招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：  年  月  日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人__________特授权_________代表我公司全权办理针对贵公司新型悬挂式液压剪采购（业务编号：ZB/SC2021-LG305）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：   年  月  日至   年   月  日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：___     ________

身份证号：________________ 身份证号：____________________

职务：___________     ______ 职务：________________     ____

电话：____________     _____ 电话：___________     _________

单位名称： (公章)

签署时间：   年  月  日

授权人身份证（正、反面）：       被授权人身份证（正、反面）：

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司新型悬挂式液压剪采购（业务编号：ZB/SC2021-LG305 ）项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日期：   年  月  日