九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司

RH真空精炼炉等项目让售公告

九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司拟对以下项目进行让售，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

具体让售明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 联系人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁水罐车、铁水罐 | 黄工：18870590353 张明：18007083775 甘工：18870217687 |
| 2 | 120吨区域精炼炉 |  |
| 3 | RH真空精炼炉 |  |

一、原国丰钢铁各产线清单

二、各条产线简介

（一）铁水罐车、铁水罐

现场主要是140T的铁水罐、80T的铁水罐及对应的铁水罐车，分批外售或者整体外售都可。

（二）120吨区域精炼炉简介

设备成套单位为西安桃园冶金设备工程有限公司，设备投产时间为2009年3月，中冶天工建设有限公司承建。该套设备主要优点：

1、作业率高、升温速度快、精炼钢品种多、运行可靠、工艺指标先进。

2、机械设备、液压系统、电气设备、计算机控制系统以及配套设备都达到了业界领先水平。其电弧功率大，而且三相平衡，实现最佳功率控制；吹氩搅拌氩气压力和流量根据冶炼钢种及工艺随机调整；设备结构及布置紧凑和合理。

3、主要技术参数如下：

冶炼周期～33min，钢包最大钢量 132t(钢液上净空600mm)钢包平均钢水量130t。

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢 包 | 钢包工程容量 | t | 120 | Min.90, Max.140 |
|  |  | 自由空间高度 | mm | 900 | 120t钢液面 |
|  |  | 钢包壳上口直径 | mm | 3560 |  |
|  |  | 钢包总高度 | mm | 4560 |  |
|  |  | 钢包耳轴中心距 | mm | 4400 |  |
| 2 | 钢 包 车 | 行走速度 | m/min | 3-25 |  |
|  |  | 定位精度 | mm | ±10 |  |
|  |  | 额定载重量 | t | 230 |  |
|  |  | 驱动方式 |  | 机械式 | 交流变频调速 |
| 3 | 加 热 装 置 | 电极直径 | mm | Ф450 | UHP石墨电极 |
|  |  | 电极分布园直径 | mm | ≤Ф750 |  |
|  |  | 电极最大行程 | mm | 2800 |  |
|  |  | 电极升/降速度 | m/min | 4.5/3（5）/（4.5） | 自动/手动 |
| 4 | 钢水升温速率 | ℃/min | 5．0 |  |
| 5 | 精 炼 炉 变 压 器 | 额定容量 | MVA | 21 |  |
|  |  | 一次电压 | KV | 35 |  |
|  |  | 二次电压 | V | 360-323-260 | 11级（前5级恒功率，后6级恒电流） |
|  |  | 二次额定电流 | KA | 37.5 |  |
|  |  | 调压方式 |  |  | ABB有载调压 |
|  |  | 冷却方式 |  |  | 强迫油循环水冷 |
|  |  | 出线方式 |  |  | 内封侧出线 |
| 6 | 短网阻抗 | 阻抗 | mΩ | ≤2.5 |  |
|  |  | 三相不平衡系数 | % | ≤3.9 |  |
| 7 | 液 压 系 统 | 工作压力 | MPa | ～12 |  |
|  |  | 事故工作压力 | MPa | 8.0 |  |
|  |  | 工作介质 |  | 水-乙二醇 |  |
|  |  | 电极升降调节 |  | 比例阀控制 |  |
|  |  | 油箱容积 | M3 | ～3.0 |  |
|  |  | 油箱材质 |  | 不锈钢 （1Cr18Ni9Ti） | 耐腐蚀 |
| 8 | 氩 气 系 统 | 供气压力 | MPa | ～1.2 |  |
|  |  | 工作压力 | MPa | 0.45-1.0 |  |
|  |  | 氩气纯度 | ％ | 99.99 |  |
|  |  | 最大耗量 | NL/min | 600×1.5 |  |
| 9 | 冷却水系统 | 进水压力 | MPa | 0.4-0.6 |  |
|  |  | 回水压力 | MPa | 0.2-0.3 |  |
|  |  | 耗量 | m3/h | ～320 |  |
|  |  | 进/回水温度 | ℃ | ≤35/55 |  |
| 10 | 加热炉盖 | 提升高度 | mm | ～600 | 有效高度400mm |
|  |  | 裙边高度 | mm | ～200 |  |
|  |  | 炉内气氛 | Pa | 20～50 |  |
| 11 | 气动系统 | 压力 | Mpa | 0.4～0.6 |  |
|  |  | 耗量 | Nm3/min | 1.5 |  |
| 12 | 合金加料装置 | 料仓数量 |  | 12 |  |
|  |  | 料仓容积 | m3 | 8×6 m3+4×10m3 |  |
|  |  | 给料方式 |  | 振动给料 |  |
|  |  | 受料斗容积 | m3 | 1.5 |  |
| 13 | 炉盖排烟除尘 | 烟气捕捉率 | ％ | ≥95 | 粘渣高度＜100mm |
|  |  | 最大风量 | m3/h | ～130000 | 出口温度≤185℃ |

（三）RH真空精炼炉简介

唐山国丰钢铁有限公司RH真空精炼炉为德国SMS公司制造。2008年7月建设，2009年5月投产，生产能力为年产137.5 万吨钢水。

1.主要设备参数如下：

| 炉容积: 最小: 公称: 最大: | 120 t 125 t 140 t |
| --- | --- |
| 2.生产能力如下： 每个冶炼装置的出钢时间平均: 26分钟 |  |
| 日总计炉次: | 36 |
| 年净工作日: | 300 |
| 钢水的生产能力: 日: 年: | 4,750 t 1,375,000 t |
| RH 处理设备用钢包的自由空间: |  |
| 最小: | 300 毫米 |
| Si-钢种的最小: | 600毫米 |
| 最大: | 1,000毫米 |
| 钢包的主要尺寸: |  |
| 耳轴的尺寸: | 4,400毫米 |

## 3.主要生产品种

| 组号 | 钢种组 | 典型的钢种 | [ 吨/年 ] 一期 | 份额 [ % ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢 | 50W470 – 50W1550 | 137,500 | 10 |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 2 | 低碳结构钢 | SPHC, SPHD, SPHE | 345,000 | 25 |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 3 | 结构钢 | SS330 – SS540, | 345,000 | 25 |
|  |  | SM400 – SM520 |  |  |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 4 | 汽车结构钢 | SAPH310 – SAPH440 | 137,000 | 10 |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 5 | 锅炉和压力容器钢 | 20R, 20g, 16MnR, 16Mng (GB 标准) | 68,000 | 5 |
| 6 | 桥梁钢 | 16Mnq, 14MnNbq (GB 标准) | 68,000 | 5 |
| 7 | 管线钢 | X42 – X60 (API 标准) | 68,000 | 5 |
|  | 总计 |  | 1,168,500 | 100.0 |

双工位RH 设备配备有顶枪系统、4个真空级的蒸汽喷射真空泵；抽吸能力：  0.67mbar 550kg/h   气体

80mbar  3200kg/h  气体

4.主要设备如下：

喷枪移动装置 2套、钢包车 2台、钢车升降系统（2套）、喷补车 2台、喷补机 2台 、顶升液压站 1套、热弯管运输车 2台、浸渍管更换车2台、修砌小车台、浸渍管烘烤装置1套、热弯管烘烤装置1套、真空罐预热装置2套、蒸汽喷射真空泵4个、皮带机5套、空投料装置(双工位)套、循环水泵3台套。

九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司

公告时间：2022年2月7日