九江萍钢钢铁有限公司

内燃机车遥控控制系统招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-YB040

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：内燃机车遥控控制系统。

（二）技术要求：满足招标单位提出的技术协议（详见附件二）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2022年11月4日。

（五）报名截止时间：2022年10月28日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供类似产品业绩合同证明不少于2份。

7.注册时间未满一年的贸易商不允许参加（包含一年）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金20000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：李工18870215471。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年10月14日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃机车遥控控制系统 | / | 套 | 3 | 含机车手持遥控器、车载主机、电子制动器、接收天线等，具体要求见技术协议 |

附件二

技术协议

招标单位与投标单位于2022年  月   日就内燃机车遥控控制系统项目的设计、制造、调试等有关问题，达成如下协议：作为商务合同的一部分，与合同具有同等的法律效力。

一、主要目的：西区内燃机车安装遥控控制系统

二、供货范围或主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃机车遥控控制系统 | / | 套 | 3 | 含机车手持遥控器、车载主机、电子制动器、接收天线等 |

三、项目技术参数、要求或理化指标

（一）铁水运输机车遥控操作有效信号传输距离≥100米。

（二）遥控铁水运输机车应具有多档位巡航定速、随时变速等功能。

（三）遥控铁水运输机车应有有效的制动调节、防空转等功能。

（四）具备无线信号中断时自动紧急制动、手动紧急制动功能。

（五）具备故障代码报警显示和声音报警提示等安全措施。

（六）具有遥控操作、手动操作随时切换的功能，切换至手动操作时原机车操作功能无变化。

（七）遥控器电池能维持连续作业8小时以上，每台遥控器配备3块备用电池和一个外置充电器。

（八）遥控器和机车车体上应设有紧急停车按钮。

（九）遥控系统应具备自检异常报警功能。

（十）遥控器具备倾倒自动停车功能。

（十一）遥控器的防雨防尘性能不低于IP65级别。

（十二）遥控系统应有操作指令等数据存储功能。

（十三）满足与WHY600型万航机车和JMY279太行机车兼容使用要求。

四、相关设备配置、现场工况条件、介质的说明

需安装车型现有配置:WHY600型万航机车安装2台，PLC型号为FX3U-64MR/DS ，TKS9型司机控制器控制机车柴油机转速和机车方向。JMY279型太行机车安装1台，PLC型号为FX2N-48MT/D，机车方向由转换开关控制，柴油机转速控制为机械操作（即通过油门拉线控制喷油泵供油量的大小来控制柴油机转速）。3台机车制动系统是由JZ-7型空气制动机的单独制动阀控制。机车提供DC24V电源。

五、质保期或使用寿命等要求；

质保期：验收合格，上线使用之日起12个月。

- 双方的责任和义务

投标单位责任：

- 负责设备的调试和指导安装，自带设备安装、调试专用工具。

- 负责操作人员现场操作指导及维护人员的技术培训工作。

- 在设备交货时，提供设备相关资料（维护手册、电气原理图、装箱单、备件清单、合格证书）。

招标单位责任：

- 负责设备的安装的准备工作。

- 负责投标单位指导安装人员现场协调工作。

七、设备检验标准及违约责任

招标单位和投标单位在设备全部安装、调试完成后，共同按照项目要求的技术参数逐项操作、检验进行验收，如验收过程中发现需整改项，由投标单位进行整改，整改完成后再次组织验收。质保期内设备出现故障，投标单位须在48小时内到达招标单位现场处理。

八、资料交付

投标单位须提供易损易耗机械器件、电子元件的参数及型号明细、遥控系统控制、装配接线原理图。

- 项目验收方法

货到招标单位指定地点，招标单位按照约定的标准进行验收，安装调试后，以招标单位出具验收报告为准。

十、人员培训

安装完成后，投标单位须对招标单位人员进行遥控器操作和检修维护的培训。

十一、其他

投标单位在施工、作业过程中应遵守招标单位的规章制度。

法人代表授权书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司___________招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________     授权人(签章)：____________

身份证号：_________________      身份证号：____________________

职　　务：_________________      职　 务：____________________

电　　话：_________________      电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：

被授权人身份证正、反面            授权人身份证正、反面