九江萍钢钢铁有限公司

板坯保护渣等招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2021-NC046

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：板坯保护渣等。

（二）技术要求：详见板坯保护渣等技术要求。

（三）招标数量：本次招标板坯保护渣预计数量为800吨，含铝钢板坯保护渣70吨。

（四）计划招标时间：2022年3月2日。

（五）报名截止时间：2022年2月25日。

（六）中标后合同签订完成期限： 30天内完成合同签订。

（七）合理低价分项中标

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格或其他组织的生产商。

（二）公司成立时间不满一年的贸易商，不接受参标。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.承担过类似项目的业绩及证明材料，近两年相关业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间缴纳相应投标保证金。

本次招标需投标保证金5万元，招标服务费500元，招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履约保证金按中标金额（招标预计数量×中标单价）的5%收取（保留至千位数）。不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：邓工18870214550。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166；邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年2月10日

附件

（一）标的物的质量技术标准：

板坯保护渣

1.按照使用效果进行结算，满足甲方的生产需求。

2.甲方产品结构：Q235B、Q345B、Q355B（不包括含铝钢种、45#钢、高建板和即将开发新钢种的保护渣）。

3.结算及扣款要求：

①板坯纵裂包括轧制后发现的纵裂：≤2块/批（剔除甲方炼钢原因的影响：非恒拉速、换水口、换渣线、成品碳＜0.15%、水温过低等）。每超出1块，扣乙方200元/块。

②粘结停拉矫次数：≤4次/批(剔除甲方炼钢手动拉钢原因)。每超出1次，扣乙方100元/次。

③粘结漏钢：≤0次/批。出现一次粘结漏钢，扣乙方10000元/次。

④平均渣耗：0.33～0.55千克每吨钢。超过上、下限，扣乙方500元/批次。

⑤水分≤0.5%。水分＞0.5%予以退货。

⑥产品出现供货不及时扣30000元/次，因供货不及时造成的甲方损失由乙方负责赔偿。

⑦以上扣款条款，非乙方原因所造成，甲方则不进行扣款。

⑧同一厂家在使用过程中6个月内出现二次漏钢（甲方的内部原因除外），则乙方的同规格型号的保护渣（没有使用完）予以退货，并予以解除合同。

4.包装等其他要求。

①粒度：满足甲方的使用要求。

②每批次保护渣重量控制在20～40吨。

③乙方所供的产品，拉速必须满足甲方的生产需求。

含铝钢板坯保护渣

1.范围：乙方所供产品需适用于甲方板坯连铸含铝钢。

2.技术要求：乙方所供产品需符合①、②点要求。

（1）适用钢种：含铝Q355B、Q355D，及其它成分相当的船板、高建板等含铝低碳钢种。典型钢种化学成分如下（仅供参考）：

| 牌号 | 内控钢种 | 钢板厚度（mm） | 内控熔炼化学成分（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Als | Nb |
| Q355B | Q355B4 | ＞26～40 | 0.18-0.21 | 0.20-0.30 | 1.17-1.30 | ≤0.022 | ≤0.012 | 0.010-0.025 | / |
|  | Q355B5 | ＞40～80 | 0.18-0.21 | 0.20-0.30 | 1.22-1.35 | ≤0.022 | ≤0.012 | 0.010-0.025 | / |
| Q355D | Q355D4 | ＞26～40 | 0.18-0.20 | 0.20-0.30 | 1.15-1.30 | ≤0.022 | ≤0.012 | ≥0.010 | / |
|  | Q355D5 | ＞40～80 | 0.18-0.22 | 0.20-0.30 | 1.20-1.35 | ≤0.022 | ≤0.012 | ≥0.010 | / |
| Q345qD | Q345qD | 8～40 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 1.02-1.15 | ≤0.018 | ≤0.008 | 0.015-0.030 | 0.010-0.020 |
| Q355ND | Q355ND | 14～80 | 0.16-0.18 | 0.20-0.30 | 1.45-1.55 | ≤0.018 | ≤0.008 | 0.015-0.028 | 0.020-0.030 |

（2）含铝钢保护渣技术要求：

①理化指标：

CaO：27～42%；SiO2：22～35%；水份≤0.5%；A12O3：≤10%；Fe2O3≤6%；C≤10%。

②保护渣须达到以下效果：

1）板坯和板材不允许出现因保护渣原因造成的表面缺陷，包括板坯纵裂，板材纵裂等（剔除炼钢原因：非恒拉速、换水口、换渣线、排渣、成品碳＜0.15%）；2）粘结停拉矫次数：≤4次/批(剔除炼钢手动拉钢原因)；3）不允许出现由于保护渣原因造成的漏钢。

（3）其它通用要求：

①平均渣耗：0.33～0.50kg/吨钢；②粒度：满足现场使用要求；③小袋保护渣及包装吨袋必须采用双层防潮包装；④每批次保护渣控制在20～35吨。

3.扣款

①板坯纵裂，板材纵裂（剔除炼钢原因：非恒拉速、换水口、换渣线、成品碳＜0.15%）：每出1块，扣500元/块。

②粘结停拉矫：≤4次/批(剔除炼钢手动拉钢原因)，每超1次，扣乙方500元/次。

③水分≤0.5%，水分＞0.5%予以退货。

④由于保护渣原因造成的漏钢损失由乙方承担。

⑤上述理化指标只作为质量异议判定依据，不作为结算依据，以保护渣使用效果作为最终结算依据。