九江萍钢钢铁有限公司

炼铁厂钢构整改项目及动力厂新、老区煤气管道贴补钢板项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2022-WWWZ117

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：炼铁厂钢构整改项目及动力厂新、老区煤气管道贴补钢板项目。

| 标段 | 项目名称 | 项目内容 | 备注 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力厂新、老区煤气管道贴补钢板 | 高煤管道：新区1780锅炉至180阀门平台DN1100管道，长度 175米，贴补面积201.57平方。 | 贴补所需钢板由招标单位提供；投标单位负责对招标单位提供的钢板进行弧度的加工制作，同时所需工具、材料及相关设备也由投标单位提供。 | 1、选用厚度6mm钢板对管道底部进行电焊贴补，以实际工作量进行结算。 2、贴补钢板内侧防腐：（1)机械除锈；(2)防锈底漆一遍；(3)厚浆型环氧沥青漆一遍；(4)漆膜总厚度140μm以上。 3、贴补钢板外侧防腐：（l）机械除锈；（2)环氧防锈底漆一遍，聚氨酯面漆一遍，做好流量、色环标识。（3）以面积计算工程量。 4、要求在线贴补作业，不进行降压处理，不得改变其原有工艺要求。 5、贴补作业采用在线弧板（满）焊接处理。 6、验收要求：所有焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、表面气孔、夹渣，未焊满等缺陷。 7、修复工期：60天,质保期12个月。 8、数量及材料：厚度6mm钢板，面积941.92平方（重量44.36吨）煤气管网运行压力：13KPa至30KPa波动，运行温度：≤100℃。 | T | 9.49 |
|  |  | 高煤管道：老区J1阀门平台至棒材阀门平台DN1400管道，长度260米，贴补面积381.16平方。 |  |  | T | 17.95 |
|  |  | 高煤管道：老区1#高炉出口至J1阀门平台DN1600管道长度190米，贴补面积318.33平方。 |  |  | T | 14.99 |
|  |  | 转煤管道：新区2#变电站至炼钢阀门DN800管道长度30米，贴补面积25.13平方。 |  |  | T | 1.18 |
|  |  | 转煤管道：新区1780锅炉段DN1000管道长度15米，贴补面积15.70平方。 |  |  | T | 0.74 |
| 2 | 炼铁厂老区原料通廊铁板腐蚀更换 | L3皮带通廊花纹板（δ=6mm）更换:470平方米；角钢（40*4）更换：240米 | 皮带机底部花纹板更换，钢板、角钢由招标单位提供，其余施工辅材、工具及氧气乙炔由投标单位提供； | 1、皮带机通廊过道花纹板底部需焊接筋板(间隔600mm，长度600mm),所有钢结构焊接需满焊，确保牢固可靠，无假焊。 2、验收以实际工程量计算。 3、割除的废钢由招标单位指定位置摆放。 4、前期未进行更换施工。 5、施工工期：180天。质保期1年。 | T | 23.33 |
|  |  | 焦1皮带通廊花纹板（δ=6mm）更换：445平方米；角钢（40*4）更换：257米；槽钢（14#）更换：20米 |  |  | T | 22.45 |
|  |  | 焦2皮带通廊花纹板（δ=6mm）更换:543平方米；角钢（40*4）更换：230米 |  |  | T | 26.84 |
|  |  | J2皮带通廊花纹板（δ=6mm）更换:676平方米；角钢（40*4） 更换：160米 |  |  | T | 33.11 |
| 3 | 炼铁厂新区原料钢结构隐患整改 | 杂一皮带机钢结构更换:槽钢［20b，74米（1907.5Kg）；花纹板（δ=6mm）更换106平方米(5300Kg)；通廊底部筋板（∠50*6）焊接，180米（802.8Kg）。 | 钢板、角钢由招标单位提供，其余施工辅材、工具及氧气乙炔由投标单位提供；筋板下料、焊接由投标单位负责。 | 1.所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.质保期1年，施工工期90天； 3.验收以实际工程量计算； 4.前期未进行更换施工。 | T | 8.01 |
|  |  | 杂三皮带机钢结构更换：槽钢［12，41米（494.42Kg）；花纹板（δ=6mm）更换,50平方米(2500Kg)；通廊底部筋板（∠50*6）焊接，117米（802.8Kg） |  |  | T | 3.80 |
|  |  | J3皮带机钢结构更换：槽钢［14，120米（1744.2Kg），花纹板（δ=6mm）更换80平方米（4000Kg） |  |  | T | 5.74 |
|  |  | 焦9、焦11通廊立柱剪刀叉更换：更换角钢（∠63*8）5600米（41832Kg）；更换角钢（∠110*8）1920米（25977Kg）；筋板（0.23m*0.25m*厚10mm）焊接640块（2888.8Kg）；筋板（0.15m*0.4m*厚10mm）焊接400块（1884Kg）；筋板（0.06m*0.1m*厚10mm）焊接320块（150.72Kg） |  |  | T | 72.73 |
| 4 | 炼铁厂新区高炉钢结构整改 | 3#、4#高炉炉顶楼梯、踏步板、护栏更换（1.5″镀锌管、[18a槽钢、25b工字钢、δ6mm花纹板） | 招标单位负责提供大五金（包含工字钢、C型钢、花纹板、钢板、槽钢、角钢、扁铁、镀锌管等）、彩瓦、水及电源接口，其余电焊机、电焊条、吊机、脚手架、安全带、检修工具、割刀和气体等由投标单位负责。 | 1.工完料清、废旧钢构按要求指定存放； 2.工期90天内完成； 3.以实际工作量进行结算；保质期1年。 | T | 72.79 |
|  |  | 3#、4#高炉炉顶上密平台承重梁更换(,20a工字钢) |  |  | T | 11.17 |
|  |  | 蒸汽塔上部制作安装弯头(1500mm弯头两个） |  |  | T | 1.74 |
|  |  | 3#、4#高炉槽下3米平台、102皮带通廊更换（δ6mm花纹板） |  |  | T | 19.36 |
|  |  | 3#4#热风炉烟囱检测平台加支撑剪刀叉更换（∠140*16角钢、δ10mm筋板） |  |  | T | 5.23 |
|  |  | 3#4#热风炉东西边楼梯护栏、踏步板（镀锌管、δ6mm花纹板） |  |  | T | 20.42 |
|  |  | 3#4#高炉出铁场更换立柱、屋顶剪刀叉（角钢、δ10mm筋板） |  |  | T | 48.34 |
|  |  | 3#4#高炉出铁场南边立柱更换（工字钢HM400*300、HM500*300b；C型钢160*60*20*3） |  |  | T | 63.57 |
|  |  | 彩钢瓦拆装4000㎡ |  |  | 项 | 1 |
| 5 | 老区原料1、2#转运站除尘排气筒测监平台制作安装 | 项目名称：老区1、2#转运站除尘排气筒测监平台制作安装外委数量：1座 材质：钢质（制作安装约8.331t) | H型钢、角钢、槽钢、镀锌管等大五金由招标单位提供，其他施工辅材、工器具、焊条及氧气乙炔等由投标单位提供； | 1.支撑制作需焊接筋板、剪刀叉,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.具体制作、安装按图纸施工； 3.具体结算以理论重量进行结算； 4.施工工期30天，质保期1年。 | T | 8.33 |
| 6 | 老区烧结环保项目 | 成品除尘总管更换 | 招标单位免费提供主材，施工工器具及焊条氧气乙炔、吊机等由投标单位提供； | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ1600，22m。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。工期：48小时。 | m | 22 |
|  |  | 环冷机出口除尘管道、弯头更换 |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ400，5m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。工期：48小时。 | m | 5 |
|  |  | 环冷机出口除尘管道、弯头更换 |  | 工程量：1..弯头型号：Φ400，1个。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。 工期：48小时。 | 个 | 1 |
|  |  | 板式给料机除尘管道更换700mm管道15m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ700，15m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。 工期：48小时。 | m | 15 |
|  |  | 筛分三楼除尘管道更换500mm 15m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ500，15m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。工期：48小时。 | m | 15 |
|  |  | 成三皮带头部除尘管道更换500mm 15m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ500，15m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。工期：48小时。 | m | 15 |
|  |  | 返一皮带尾部除尘管道更换500mm 15m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ500，15m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。工期：48小时。 | m | 15 |
|  |  | 返二皮带头部除尘管道更换500mm 20m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ500，20m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。 工期：48小时。 | m | 20 |
|  |  | 成二皮带除尘管道更换500mm 15m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ500，15m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。工期：48小时。 | m | 15 |
|  |  | 铺二皮带除尘管道更换500mm 20m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ500，20m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。工期：48小时。 | m | 20 |
|  |  | 铺三皮带中转站除尘管道更换500mm 30m |  | 工程量：1.铸石管道型号：Φ500，30m。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。2.管道内壁铸石板无破损。工期：48小时。 | m | 30 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2022年11月17日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2022年11月15日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

（六）其他：以实际发生数量为准进行结算付款。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3、企业介绍，便于对其资质进行审查。

4、报价单位开票信息。

5、开户许可证、安全生产许可证复印件。

6、提供安全施工预案,两份近三年钢结构施工合同复印件（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金30000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：王工18870214606。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2022年11月1日

附件一：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商

业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除

外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公

务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日