九江萍钢钢铁有限公司

超低排放集中控制系统配套智能管控中心

招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-YB035

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：超低排放集中控制系统配套智能管控中心。

（二）技术要求：满足招标单位提出的技术要求（详见附件一）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2022年9月23日。

（五）报名截止时间：2022年9月19日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供类似产品业绩合同证明不少于2份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金500000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：冯工18870212767。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年9月4日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式坐席管理系统-拼接节点 | DH-DSMS0105HP-4K | 个 | 5 | 1.支持≥1路HDMI视频输入接口 ≥1路3.5mm音频输出接口、≥1路RJ45网口； 2.分布式架构，无服务器，系统部署简易，方便接入管理使用； 3.最大支持3840*2160 60Hz分辨率，并向下兼容； 4.支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 5.支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 6.单个设备最大可开4个4k或18个1080p窗口； 7.最大支持36个固定或自由分割开窗漫游 8.系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 9.系统可对主流网络摄像头进行直接解码显示； 10.系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 11.系统具备高清底图功能，可传高清底图； 12.支持虚拟LED跑马屏功能，支持文字横向 竖向显示，多种字体可选，字体大小，任意布局 13.每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 14.系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 15.系统具备中控编程存储能力，可将投影仪、电视机、电源开关、音频处理器等周边设备接入控制，实现针对不同使用场景一键开启所需工作场景； 16.为满足指挥中心监控显示需要，设备具备超强解码能力，单节点支持1路；7680×3840@25fps或3路4000×3000@25fps或5路3840×2160@25fps或9路；2506×1920@25fps或10路2688×1520@25fps或14路2048×1536@25fps或18路；1920×1080@30fps网络视频实时解码； 17.支持矩阵功能单路实现64画面分割功能，并同时输出18个分辨率都为1920*1080的不同视频画面；支持接收跨屏字幕，支持不限拼接数量的拼接屏整屏滚动字幕； 18.与现有智能管控中心大屏兼容。 |
| 2 | 解码器 | DH-NVD1505DH-4I-4K | 台 | 1 | 2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，15路HDMI音视频输出口；支持最大15个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同；最大解码支持：180路720P@30fps或80路1080P@30fps或60路300W@25fps或40路500W@30fps或20路800W@30fps或15路1200W@25fps图像解码，能在公司现有大屏CVCS控制系统集中接入控制。 |
| 3 | 3D展示 | / | 套 | 1 | 1.全公司超低排放总貌图，模型格式为fbx或者obj，建模需要参考空间坐标系、参考实际厂区或者倾斜摄影中各建筑物的地图空间比例和位置，建模系统单位和显示单位统一是"米"，能与现有公司智能管控中心3D展示软件集成且风格一致，含示范线动画及主要环保设备3D精模，能在公司现有大屏3D平台自主修改。 2.3D展示的数据通过招标单位现有数采平台进行采集，需自行采集，招标单位负责配合。 |
| 4 | 2D展示 | / | 套 | 1 | 1.全流程环保除尘工艺展示，含不少于30张工艺流程图数据展示，需图文并茂，能与现有公司智能管控中心2D展示软件集成且风格一致，能在公司现有大屏2D平台自主修改。 2.2D展示的数据通过九钢现有数采平台进行采集，需自行采集，九钢负责配合。 |
| 5 | 核心存储 | PowerStore 1000T | 台 | 2 | 1.全闪存存储架构，仅支持SSD硬盘，端到端的NVMe架构; 2.配置两个SAN+NAS融合控制器; 3.每个控制器缓存配置192GB,每台存储总缓存配置384GB; 4.配置2块8GB NVRAM用于写缓存加速; 5.存储支持横向扩展，最大支持8个控制器; 6.存储集群缓存最大可扩展至8064GB; 7.配置8个16Gb/s的前端FC光纤通道端口; 8.配置4个10Gb/s的前端NAS和iSCSI一体化端口; 9.配置21块3.84TB企业级NVMe全闪存固态硬盘; 10.存储后端提供4个4通道12Gbps，后端总带宽为192Gbps; 11.图形化存储管理软件，管理集成在线支持体系; 12.配置存储性能在线分析功能; 13.配置本地存储数据保护套件（内含快照和克隆等功能）; 14.配置精简资源调配功能; 15.配置存储远程数据保护功能(包含远程数据复制); 16.配置在线数据重删和压缩; 17.配置AppSync软件，利用存储端负载创建与数据库等应用一致性快照管理的图形化软件，应用管理员可直接进行快照日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途。 18.与存储虚拟化平台同一品牌。 |
| 6 | 存储虚拟化平台升级 | Metro Node | 套 | 1 | 1.存储虚拟化平台与九钢现有核心存储平台必须能够兼容接入，从本地双活升级至异地双活; 2.配置≥128G缓存; 3.配置≥4个16G光纤接口; 4.支持10000个虚拟卷;支持10000个存储物理LUN管理,最大支持主机连接数3200个; 5.本次配置两个或以上的虚拟化控制器，全冗余硬件架构，可实现跨数据中心的多台存储之间的双活镜像容灾; 6.预防任何单点故障，故障时可达到无感知切换，支持零数据丢失(RPO)和零切换时间(RTO)。 |
| 7 | 存储交换机 | DS6610 | 台 | 2 | 1.与核心存储同一品牌; 2.24端口16G光纤交换机，激活24端口（含模块、线缆）。 |
| 8 | 应用虚拟化集群 | / | 套 | 1 | 1.集群含12台2U机架式服务器; 2.每台服务器配置≥2颗Intel Xeon Gold 6330 2GHz,28C; 3.每台服务器配置≥256G DDR4内存; 4.每台服务器配置≥3块480GB固态硬盘;≥2块1.2TB 10K SAS硬盘； 5.每台服务器配置≥1个独立Raid阵列卡; 6.每台服务器配置≥4个千兆电口，配置≥4个10GbE光口网卡（含光模块）；配置≥2块单16GB,HBA卡; 7.每台服务器配置热插拔冗余电源; 8.每台服务器满配热插拔冗余风扇; 9.每台服务器配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。可增配1块SD卡可用于保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 10.每台服务器进行vmware虚拟化集群配置。 11.vCenter控制管理中心为7.0企业增强版。 12.VMware虚拟化软件为7.0企业增强版。 |
| 9 | 数据库服务器 | R750 | 台 | 4 | 1.2U机架式服务器; 2.配置≥2颗Intel Xeon Gold 6330 2GHz,28C; 3.配置≥256G DDR4内存; 4.配置≥3块480GB固态硬盘;≥2块1.2TB 10K SAS硬盘； 5.配置≥1个独立Raid阵列卡; 6.配置≥4个千兆电口，配置≥4个10GbE光口网卡（含光模块）；配置≥2块单16GB,HBA卡; 7.配置热插拔冗余电源; 8.满配热插拔冗余风扇; 9.配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。可增配1块SD卡可用于保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 10.与核心存储同一品牌。 |
| 10 | KingIOServer V3.7 DataLogger | KIO-DL-101 | 套 | 1 | 支持存储数据至KingHistorian、PostgreSQL、SQLServer、MySQL、Oracle、Access等数据库；与九钢现有KingIOServer配套使用，含WEB发布50个用户。 |
| 11 | 数采平台授权 | KingSCADA | 套 | 1 | KingSCADA:60000点；KingHistorian:10000点，与九钢现有KingIOServer配套使用。 |
| 12 | 工业网闸 | IIS-ISS4100-PS | 台 | 2 | 2U机箱;冗余电源;内网接口:6个10/100/1000Base-T端口;2个SFP插槽;1个Console口;2个USB口;外网接口:6个10/100/1000Base-T端口;2个SFP插槽;1个Console口;2个USB口;系统吞吐量≥500Mbps,内部交换带宽≥5Gbps,并发连接数≥7万； 与工业态势感知同一品牌，进行联动； |
| 13 | 工业防火墙 | IIS-ISG5300-PA | 台 | 2 | 机架式1U机箱，冗余电源；≥配置6个10/100/1000M自适应电口（2对Bypass），≥4个SFP插槽，1个Console口，2个USB口，全封闭被动散热，IP40，网络吞吐≥4G，并发连接数≥100万。三年IPS、防病毒特征库升级服务； 与工业态势感知同一品牌，进行联动； |
| 14 | 工业安全监测 | QAX-IIS-ISD3100 | 台 | 2 | 工控环境专用硬件，1U机架式设备，冗余电源，带风扇。≥配置6个10/100/1000M自适应电口，≥1个拓展卡槽；1个Console口，2个USB口，系统吞吐量≥3G,并发连接数≥100万,新建连接速率（秒）≥7万,1TB企业级硬盘;功能授权：病毒检测-AV引擎，入侵检测-IDS引擎。三年病毒库、入侵检测规则库升级服务； 与工业态势感知同一品牌，进行联动； |
| 15 | 工业态势感知 | QAX-IIS-IMAS-A6600 | 台 | 1 | 产品形态为软硬件一体版（高密服务器）；默认4个千兆电口，含8个扩展槽，最大可支持36个口；硬盘为4*8T+960G,SSD。系统默认包含集中管理基础组件：设备管理、设备监控、拓扑管理、日志中心、报表管理等；其中设备管理对象默认为10个、监控管理对象默认为10个、日志审计对象默认为10个。 可基于事件日志中资产IP关联其位置信息，并在态势大屏中展示体现。 支持基于工业安全监测、工业防火墙、工业网闸、服务器安全管理系统等设备产生的日志进行资产被动识别功能，作为工业态势感知探针进行态势要素上报。 工业态势感知产品支持对海量日志事件中真实存在的安全事件识别，产品支持基于大数据的事件关联匹配技术能力。 |
| 16 | 数据中心防火墙 | NSG5000-TG40P | 台 | 2 | 1.多核AMP+架构，2U机架式，标准配置≥6个千兆电口，≥4个SFP千兆光口，≥2个万兆光口，≥1个板卡扩展插槽，最大支持≥22个接口；1个Console口；配置≥128G SSD存储硬盘；配置双电源；支持液晶显示屏; 2.网络吞吐量≥10G，并发连接≥300万，每秒新建连接≥18万/秒; 3.产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入; 4.支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能; 5.支持支持802.3ad协议，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份; 6.支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng，OSPFv2/v3，BGP4/4+协议; 7.支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式; 8.产品厂商为CNNVD国家信息安全漏洞库技术一级支撑单位和CNCERT/CC网络安全应急服务国家级支撑单位; 9.支持全面的NAT转换配置，包括包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式; 10.支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步; 11.产品厂商具有漏洞挖掘能力，最近两年向国家信息安全漏洞共享平台（CNVD漏洞库）原创漏洞至少超过3万条; 12.支持统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息; 13.支持统计网络内威胁事件的数量及风险等级；支持一键跳转查看威胁详情和处置详情；支持基于受害主机、威胁情报一键跳转威胁活动统计分析; 14.三年IPS、防病毒特征库升级服务。 15.与工业态势感知同一品牌，进行联动； |
| 17 | 云锁服务器安全管理系统 | QAX-YUNSUO-SYY-CENTER | 套 | 1 | 云锁服务器安全管理系统管理控制中心软件，可实现对增强版、基础版客户端的统一运维管理、安全策略维护及全网安全日志分析、威胁溯源等; 控制中心部署最低配置需求：centos7以上、32核CPU，64GB内存，2TB磁盘; 提供无内核驱动轻量级检测能力，包括资产梳理、风险发现、病毒扫描、安全基线、入侵检测等功能。 该套餐包含1套管理控制中心软件，50个客户端。 与工业态势感知同一品牌，进行联动，工业态势感知发现威胁事件后支持在系统上进行追踪溯源发现相应的恶意进程并对其进行查杀。 |
| 18 | 硬盘录像机 | DS-98128X-I16/NT | 台 | 6 | 支持与九钢环保集控管理平台对接，支持海康标准SDK接口；3U标准机架式IP存储；X86架构/嵌入式软硬件设计；全插拔模块化无线缆设计，双电源；128路H.265、H.264混合接入；512M接入/512M存储/512M转发；16盘位，最高支持12TB硬盘；1个eSATA/Raid/2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配液晶屏）；20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码；报警16进8出；4个千兆网口；2个USB2.0，2个USB3.0；Smart2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测）；选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口。 |
| 19 | 红外筒型摄像机 | DS-2CD2646FWDZYX-SCT | 台 | 140 | 400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图焦距&视场角:2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°补光灯类型:智能补光，可切换白光灯、红外灯最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流：H.265/H.264网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测网络:1个RJ45:10M/100M自适应以太网口音频:1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V，1A或AC24V,1A）复位:支持电源输出:DC12V,100mA启动和工作温湿度:-30℃~60℃；湿度小于95%（无凝结）供电方式:DC12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class4,电源接口类型:Ø5.5mm圆口，防护:IP67。 |
| 20 | 工业光纤收发器 | TL-MC311A-20工业级 | 只 | 120 | A端，配外置12VDC电源，1个千兆SC光纤接口，1个千兆RJ45端口，工作温度-10~60℃，与TL-MC311B-20工业级成套使用。 |
| 21 | 工业光纤收发器 | TL-MC311B-20工业级 | 只 | 120 | B端，配外置12VDC电源，1个千兆SC光纤接口，1个千兆RJ45端口，工作温度-10~60℃，与TL-MC311A-20工业级成套使用。 |
| 22 | 无线控制器 | RG-WS7204-A | 个 | 2 | 1.标准1U机架式结构，固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个； 2.实配内存≥4G，实配硬盘容量≥1T，USB接口≥1个，可管理AP数≥800； 3.支持内置portal认证页面定制，支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端； 4.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； 5.支持设备24小时流量趋势图展示；支持24小时用户流量TOP10排行；支持设备、源IP、应用的总流量、流量趋势图、流量明细的查询； 6.支持动静态IP地址可视化管理功能，方便管理员对网络IP地址的管理； 7.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； 8.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； 9.支持对终端进行MAC/DHCP地址段绑定，实现用户终端的策略随行，IP地址不变、策略不变，便于终端在不同网段之间移动办公； 10.满足相关单位要求留存各个类型日志，有NAT日志、NAT44日志、 URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志； 11.单台配置：配置96个无线AP的授权。 |
| 23 | 无线控制器授权 | RG-LIC-WS-128 | 套 | 1 | 1.RG-WS系列无线控制器产品专用升级许可证，可扩展20个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 2.与无线控制器品牌一致。 |
| 24 | 无线AP | RG-AP680(CD)-A | 台 | 100 | 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计； 2.SFP上联光口≥1个，1个10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，提供1个RJ45 console管理口； 3.支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于12.95w； 4.支持4条空间流，整机最大提供2.4Gbps的无线接入速率：2.4GHz单频最大接入速率0.575Gbps,5.8GHz单频最大接入速率1.2Gbps； 5.设备采用内置天线设计，内置定向天线 2.4G&5.8G，无外置天线口，防止水雾侵蚀； 6.网口和天线口均内置避雷器，满足6KV防雷要求，不需外加防雷器； 7.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 8.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 9.支持提供现场无线排障工具，配套Wi-Fi检测APP，提供Wi-Fi检测APP基本功能； 10.为防止因好奇而产生的故意破坏，产品外观因符合业界通用形态，不得采用球形、橄榄形等奇特的外观设计； 11.防护等级IP68。 12.与无线控制器品牌一致。 |
| 25 | 无线AP | RG-AP680-A | 台 | 100 | 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计； 2.SFP上联光口≥1个，1个10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，提供1个RJ45 console管理口； 3.支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于12.95w； 4.支持4条空间流，整机最大提供2.4Gbps的无线接入速率：2.4GHz单频最大接入速率0.575Gbps,5.8GHz单频最大接入速率1.2Gbps； 5.设备采用内置天线设计，内置全向天线 2.4G&5.8G，无外置天线口，防止水雾侵蚀； 6.网口和天线口均内置避雷器，满足6KV防雷要求，不需外加防雷器； 7.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 8.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 9.支持提供现场无线排障工具，配套Wi-Fi检测APP，提供Wi-Fi检测APP基本功能； 10.为防止因好奇而产生的故意破坏，产品外观因符合业界通用形态，不得采用球形、橄榄形等奇特的外观设计； 11.防护等级IP68。 12.与无线控制器品牌一致。 |
| 26 | 无线工业网关 | RG-IDC110(BJEN) | 台 | 30 | 1.支持802.11ac协议，整机最大接入速率≥733Mbps，2.4GHz支持300Mbps，5GHz支持433Mbps； 2.支持双射频技术，两个射频口连接两个信号，能够实现双链路的数据传输； 3.百兆以太网电口≥1个，部署在终端侧； 4.RS485接口≥1个，RS232接口≥1个，USB2.0接口≥1个； 5.支持外置拉远天线，天线长度不小于2m，支持LED 显示接入信号强度； 6.支持预漫游技术，不同位置切换时间能达到<50ms的要求，能够实现漫游切换前期的预链接，保证漫游切换不丢包； 7.支持DC适配器和凤凰头供电，支持宽压供电9~36V。 8.与无线控制器品牌一致。 |
| 27 | RG-WIS云管理网络 | RG-WIS | 台 | 1 | 1.为了管理的扩展性，同时支持MQTT、HTTPS、TR069、NetConf等多种标准化接入协议，对设备进行配置管理； 2.支持办公室，室外、宿舍、高密会议等常见场景优化方案，支持提供一键优化功能； 3.支持漫游粘滞引导功能，显示漫游粘滞人次，优化人次，支持漫游粘滞引导前后的体验指标对比，包括但不限于（丢包率、时延、下行速率、上行速率、RSSI）对比； 4.支持远端关联引导功能，显示远端关联人次，优化人次，支持远端关联引导前后的体验指标对比，包括但不限于（丢包率、时延、下行速率、上行速率、RSSI）对比； 5.支持一键诊断功能，诊断内容包括设备检测，配置检测，覆盖检测，信道利用率检测，底噪检测，能够分析存在的问题以及提供建议； 6.支持一键报告功能，快速生成网络总体运行情况报告，包含体验，设备，用户等多维度的网络状况； 7.可提供分析网络运行情况，平台支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能，保证无线网络运行稳定； 8.支持无线网络体验差问题分析，支持从区域、干扰、覆盖、接入、认证等维度分析定位体验问题。包括分析问题区域、信道率利用率高的AP，覆盖不足的AP、接入失败问题分类、认证失败导致的占比趋势等； 9.支持统计不同AP的所有终端的上下线失败次数，平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数，支持排序方便定位问题； 10.具备Wi-Fi非法信号定位功能，支持对干扰Wi-Fi、钓鱼Wi-Fi、Wi-Fi攻击行为进行分类呈现，反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配； 11.支持终端接入问题诊断，支持按时间、AP以可视化方式呈现接入过程的问题，识别出正常、异常、未接入状态，支持协议报文级的交互呈现和精细化问题诊断，可以呈现协议交互阶段结果与耗时，并提供用户接入失败的根因与排障建议； 12.支持根据AP和终端的综合指标（非无线覆盖热图）来生成全网覆盖情况报告，包括良好覆盖区、注意覆盖区、问题覆盖区； 13.支持对全网不同信道的信道利用率进行分析排行，分析信道繁忙的AP名称和所用信道； 14.此为公有云端软件平台，可以通过无线控制器对无线网络进行优化。 15.与无线控制器品牌一致。 |
| 28 | POE供电模块 | RG-E-130(GE)-A | 个 | 200 | 支持802.3at/802.3af供电；适用市场全品牌可802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点；输入：110-240V~0.75A MAX 50/60Hz；输出：53V⎓0.6A +（4，5）pins，-（7，8）pins。 |
| 29 | 显示器 | ROG XG49VQ | 台 | 2 | 49寸,分辨率:3840x1080;曲屏,144HZ;色域不低于:120%sRGB，屏幕比例:32:9曲率：1800R 含电源线及视频信号线。 |
| 30 | 显卡 | ROG STRIX LC RTX 3090 Ti O24G GAMING | 块 | 2 | 显存;24GB,GDDR6X显存位宽:384bit,频率:24Gbps,流处理器:10752个,DP*3,HDMI*2,OC模式1980MHz。 |
| 31 | 计算机电源 | HX1200 | 个 | 2 | 功率:1200W,8Pin*2,24PIN*1,6+2PIN*8,SATA供电,20个铂金全模组。 |
| 32 | 备份一体机 | AB6000 | 台 | 1 | 1.机架式 4U24 标配四路 Intel Xeon Gold 6252 24C 2.10GHz CPU；标配 512GB 内存（8*64GB DDR4 内存，剩余 20 个可用内存插槽）；标配 2*960G M.2 NVMeSSD 盘做系统盘；标配 2 个千兆网络端口和 2 个万兆光口（含光模块）；配置1+1冗余电源，电源配置1300W AC电源 2.永久增量备份授权; 3.8TB/NLSAS/7200 rpm/3.5英寸硬盘 10块; 4.64TB容量备份授权; 5.支持各种数据库平台（包括DB2、SQL Server、Oracle、Informix、Sybase等）的在线备份; 6.支持UNIX,Windows,Linux等各类主流操作系统,和虚拟化的VADP备份; 7.备份设备支持与Oracle rman的集成，以提高Oracle备份效能。 支持多种存储备份设备; 8.配置双机和集群备份; 9.配置LAN Free和LAN的备份方式; 10.支持NAS的备份; 11.配置不限制备份客户端授权; 12.配置不限制数据库数量授权; 13.配置不限制虚拟机数量授权; 14.配置虚机备份API的VADP接口; 15.支持在数据源进行的重复数据的删除功能。 |
| 33 | 数据中心汇聚交换机 | S6730 | 台 | 4 | 1.交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps; 2.48×10GE SFP+端口，满配光模块; 3.支持源MAC地址过滤; 4.支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6; 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用; 6.支持Vxlan二层网关、三层网关，支持BGP-EVPN; 7.支持MAC地址自动学习和老化; 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项。 |
| 34 | 采集网关 | BTWLink100E | 台 | 5 | cpu：性能不低于J1900 ；内存：>=4G ；硬盘：500G 以上; 满足和利时MACS1、MACS5、MACS6和西门子系统的数据采集; 4*RJ45 网络接口; 1*RJ45 标准串行接口; 2*USB2.0 接口; 10/100/1000Base-T; 采集数据可通过OPC、MODBUS、MQTT转发。 |
| 35 | 熔纤机 | FSM-88S | 套 | 2 | 光缆对准方式:纤芯对准,光纤切割长度:5~16mm,电极棒寿命:熔接5000芯以上,交流供电AC220V/50Hz,电池满电状态下熔接加热次数250次,光纤观察方式和放大倍数:两轴观测的触摸屏,X/Y单独显示320倍,X/Y同时显示200倍,拉力试验2N,附件带大容量锂电池1块,光纤切割刀1把,交流适配器1个,交流电源线一根,携带箱一个,备用电极棒一对。 |
| 36 | 光缆故障定位仪 | LFD4000 | 套 | 1 | 支持无需回环的单纤检测,最大检测距离≥40Km,定位精准±10m,波长1550nm,采用SC接口；工业级LCD触摸液晶屏,支持实时波形显示、声音提示；电池待机时间≥24小时,连续工作≥10小时；含标配相关配件；可以对目标光缆的熔接点、断点、光纤的传输衰减、接头衰减及光缆长度进行识别和定位。 |
| 37 | 工程宝 | X9-MOVTADHS | 套 | 2 | 8.0英寸2K高清视网膜触摸屏+全新系统，画面更清晰更流畅；支持H.265、4K主码流测试；升级版4窗口ONVIF，支持4路H.264/1080P，单通道4K主码流显示、支持生成测试报告等；支持Onvif和同轴高清镜头模拟和对焦信息功能；最高分辨率4K 60帧，HDMI4K输出；海康测试工具批量激活、批量修改IP地址；大华测试工具批量激活，跨网段修改IP地址；支持网线TDR测试、创建WIFI热点、屏幕投影等功能；12V,3A,48V/25.5W PoE供电输出PoE、DC12V电压及功率测试。 |
| 38 | 硬盘 | ST6000VX0001 | 块 | 100 | 监控级，6T。 |
| 39 | 6U图腾机柜 | G26622 | 块 | 10 | 配2个8位10A PDU，配2个托盘。 |
| 40 | 光纤热缩管 | S0603-A0602-001 | 包 | 40 | 6cm,250个/包。 |
| 41 | 网线 | CAT6e | 米 | 10000 | 超六类,全铜。 |
| 42 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 5000 | 超六类，兼容超六类网线。 |
| 43 | 摄像机电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 10000 | RYY-2*1.5，软护套，多股铜丝绞成。 |
| 44 | 工业交换机 | TL-SG2008工业级 | 台 | 120 | 配外置12VDC电源,8口全千兆。 |
| 45 | 室外光纤 | GYXTW-12B | 米 | 10000 | 室外12芯单模光纤。 |
| 46 | 开关电源 | LIF240-10B12R2 | 个 | 120 | 导轨式安装,额定输出电压及电流12V/16A,输出短路,过流,过压,过温保护。 |
| 47 | PDU电源 | GNE-108D | 个 | 60 | 机柜专用插座；总控开关一控八；额定电压250V；额定电流16A；额定功率4000W；插座数量8插位；一位三扁，七位两扁圆加三扁 ；电源线长度1.8米。 |
| 48 | 光纤跳线 | SC-LC | 对 | 100 | 长度:3米。 |
| 49 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 100 | 满配SC法兰尾纤。 |
| 50 | 接入交换机 | S5560X-30C-EI | 台 | 20 | 1.交换容量≥756Gbps，包转发率≥396Mpps； 2.支持模块化双电源，双风扇，风道可调，电源和风扇均支持冗余设计； 3.支持≥1个扩展插槽，可扩展10G、25G、40G、100G业务板卡、防火墙、防病毒模块； 4.支持IPv4和IPv6静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS； 5.支持二层VXLAN、三层VXLAN、EVPN； 6.支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台； 7.支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证； 8.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.单台配置：≥24个千兆电口（其中8个combo口），≥4个万兆光口，配置2个万兆单模光模块、双电源、双风扇。 |
| 51 | 核心交换机 | S7506X | 台 | 1 | 1.交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2.主控引擎≥2个，业务槽位数≥6个，支持冗余电源； 3.支持IPv6，支持静态路由，RIPv1/v2，支持OSPFv2，支持IS-IS，支持BGPv4，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略； 4.支持MACSEC硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 5.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 6.支持防火墙、负载均衡、应用控制网关、IPS、SSL VPN等多业务板卡； 7.单台配置：≥48个千兆电口，≥48个万兆光口，配置10个万兆单模光模块； 8.投标单位负责调试。 |
| 52 | 核心交换机 | S7506X | 台 | 1 | 1.交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2.主控引擎≥2个，业务槽位数≥6个，支持冗余电源； 3.支持IPv6，支持静态路由，RIPv1/v2，支持OSPFv2，支持IS-IS，支持BGPv4，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略； 4.支持MACSEC硬件加密技术，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 5.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 6.支持防火墙、负载均衡、应用控制网关、IPS、SSL VPN等多业务板卡； 7.单台配置：≥96个千兆电口，≥24个千兆光口，≥16个万兆光口，配置10个万兆单模光模块； 8.投标单位负责调试。 |