九江萍钢钢铁有限公司

铁水自动驻车、摘挂钩系统招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2024-BZ014

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：铁水自动驻车、摘挂钩系统。

（二）评标方式：合理低价中标。

（三）技术要求：详见附件。

（四）招标数量：21套。

（五）计划招标时间：2024年5月8日前。

（六）报名截止时间：2024年4月30日。

（七）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（八）合同期限：单次。

二、资质要求

公司具有独立法人资格生产厂家或贸易商。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。

3.开户许可证复印件或开票信息。

4.承担过类似项目的业绩完整版合同一份。

5.公司成立时间五年以上。

（二）提交时间：报名时提交

（三）提交方式：书面、电子邮件

邮箱地址：jiugang1367@163.com。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金100000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、付款方式

付款方式为银行承兑汇票。货到交货地点，货物经验收合格，投标单位开具13%货物增值税专用发票，招标单位收到发票经财务结算入账60天后开始付款，按6个月银行承兑汇票支付结算金额的90%；剩余10%作为合同质保金，质保期满双方无异议后支付。招标单位支付低于6个月银行承兑汇票或现金，按招标单位财务每月公布的贴息利率收取投标单位资金占用费；招标单位开具发票，资金占用费在投标单位货款中扣除。

六、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：曾工18870215550、何科长18870213317。

（四）电话：0792-6327266。

（五）法务监审部监督电话：李工18870210166；电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司

公告时间：2024年4月10日

附件1：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁水自动驻车、摘挂钩系统 | / | 套 | 21 | 附技术协议 | 12 |

附件2：

技术协议
甲、乙双方于2024年  月  日就铁水车自动驻车、摘挂钩系统项目的设计、制造、调试等有关问题，达成如下协议：作为商务合同的一部分，与合同具有同等的法律效力。

一.主要目的：作业人员可在安全距离以外控制铁水车自动驻车和摘挂钩

二．供货范围或主要设备清单：

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动驻车 | 制动总成 | / | 个 | 42 | 21台铁水车各2个 |
| 2 | 自动驻车 | 制动总成支架 | / | 个 | 42 | 21台铁水车各2个 |
| 3 | 自动驻车 | 车载控制箱 | / | 块 | 21 | 21台铁水车各1个 |
| 4 | 自动驻车 | 红绿警示灯 | / | 个 | 42 | 21台铁水车各2个 |
| 5 | 自动驻车 | 磷酸铁锂电池包 | / | 组 | 25 | 21台铁水车各1组，每组4个80AH电池，另4组电池轮换 |
| 6 | 自动驻车 | 手持遥控器 | / | 个 | 8 | 4台机车各配1个，各备用1个 |
| 7 | 自动驻车 | 充电柜 | / | 个 | 4 | 每个充电柜能同时充5个电池 |
| 8 | 自动摘挂钩 | 电推缸 | / | 个 | 25 | 21台铁水车各1个，4台机车各1个 |
| 9 | 自动摘挂钩 | V型传动机构 | / | 个 | 25 | 21台铁水车各1个，4台机车各1个 |

三

三．项目技术参数、要求或理化指标

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动驻车 | 制动力矩 | ≥15000Nm | / |
| 2 | 自动驻车 | 活塞缸径 | ≥65mm | / |
| 3 | 自动驻车 | 制动盘半径 | 344-400mm | / |
| 4 | 自动驻车 | 制动盘宽度 | 130-140mm | / |
| 5 | 自动驻车 | 液压油压力 | ≥3Mpa | / |
| 6 | 自动驻车 | 摩擦片摩擦系数 | 0.08-0.4μk | / |
| 7 | 自动驻车 | 磷酸铁锂电池包 | 电压DC36V、320AH | / |
| 8 | 自动驻车 | 手持遥控器 | 集成操作自动驻车、自动摘钩、铁包加盖功能 | / |
| 9 | 自动摘挂钩 | 电推缸 | 电压DC24V、最大负载≥900N、行程120mm | / |

（一）自动驻车设备

自动驻车装置示意图

1.铁水车自动驻车设备采用液压驱动制动，在工作运行时，需要有明显提示，并对制动状态和非制动状态有明显区别显示（通过灯光及油表压力判断车架制动和非制动）。

2.自动驻车设备在制动状态时要保持1周内制动压力不变。

3.车载控制箱主板

（1）DC12-30V宽压输入,在接收手持遥控器的信号后对铁水车驻车、缓解、摘挂钩、铁包盖开、闭盖指示进行操作，与甲方现场铁包加盖控制系统集成，同时会将车架工作情况进行反馈。

（2）安装、更换需简易，缩短设备不良情况下的维修时间。

（3）可以跟车架进行编号设置，且编号配合手持遥控器现场编号。

（4）指令权限管理：车架在手持遥控器配对成功后，需要主动上报车架信息包括不限于车架电池电量、油压、驻车、摘挂钩、铁包加盖工作状态。同时不再接受其他遥控器的控制。

（5）可以通过油表及其他传感器判断动作指令的工作是否正常，在指令完成或工作异常的情况下都需要上报给对应遥控器。

（6）支持外设扩展口，可以兼容配合摘挂钩、铁包加盖系统上传信息，避免现场作业人员需要携带多部遥控器。

（7）要有故障自检提示功能，便于故障的快速排查。

（8）设有升级接口、支持软件升级，以应对现场工作计划、生产环境、工作要求可能变化的情况。需要满足无线电技术远程遥控、无线网络技术远程遥控。

（9）车架主板接口：

| 序号 | 作用 | 接口类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口 | DC座 | 1 |
| 2 | 电推缸控制、上下限位传感器 | 5.08MM凤凰插座2Pin | 3 |
| 3 | 警示灯 | 5.08MM凤凰插座3Pin | 2 |
| 4 | 油泵控制 | 5.08MM凤凰插座4Pin | 1 |
| 5 | 升级及日志读取 | TYPE-C | 1 |
| 6 | 油表 | 5.08MM凤凰插座8Pin | 1 |
| 7 | 测距雷达 | 5.08MM凤凰插座4Pin | 1 |
| 8 | 车钩传感器 | 5.08MM凤凰插座3Pin | 2 |
| 9 | 与铁包加盖数据通信 | 5.08MM凤凰插座3Pin | 1 |
| 10 | 预留通讯口 | DB9 | 1 |
| 11 | 预留本地操作 | 5.08MM凤凰插座4Pin | 1 |

4.手持遥控器

（1）手持遥控器配有显示屏、数字键盘、高音喇叭、充电器、电池为可拆卸。

（2）支持无线通话，具有对车架下达驻车、缓解、摘挂钩、铁包盖开、闭操作功能，指令下达前需与车架进行配对，防止不同人员对车架的误操作。同时车架处于制动缓解状态时，摘挂钩指令无法操作执行。

（3）手持遥控器可以对车架号、系统时间、车架驻车时间、车架摘挂钩抬杆时间等进行设置，以满足现场不同车架驻车、缓解、摘挂钩工作时间不一致的需求。

（4）手持遥控器具备日志功能，可以记录及导出操作日志。可以调取日志分析。日志存储条数大于45万条。

（5）全双工工作模式，发送指令通知后可以接收车架反馈信息。可以显示控制车架号、本机及车架电池电量、驻车油压、车辆工作状态、车辆故障报警、车距等信息。

（6）手持遥控器可以设置不同ID号，便于查询及车架识别。

（7）有升级接口，支持软件升级。

（二）自动摘挂钩设备

自动摘挂钩装置示意图

1.采用DC24V电推杆方式驱动，电推杆推力不低于900N，行程120mm。

2.可检测车架车钩的闭锁位、开锁位、全开位状态是否正常，在连挂和脱钩时是否正常，相关数据可发送至驻车系统。

3.具备故障应急处置措施（手动解锁功能），改造后不改变车钩原有结构（仅对原有车钩进行改造，使其车钩打开时处于全开位），不影响原有人工手动提钩操作。

4.车架主板可以通过测距雷达、磁感应开关、接近开关等判断动作指令的工作是否正常，在指令完成、工作异常的情况下都需要上报给对应遥控器。

5.铁水车在缓解状态时不能操作自动摘挂钩，利用I/O及485接口并入自动驻车系统，提供通讯协议与驻车系统完成通讯实现联锁保护。

(三)所有设备安装所需辅材由厂家提供，并做好油管、电缆防铁水飞溅、防高温烧损、防砸的防护措施。

四．现场工况条件

需安装车型现有配置：65T铁水车架21台安装自动驻车、自动摘挂钩装置，车架无电源提供。4台机车安装自动摘挂钩装置，机车能提供DC24V电源。钢厂现场作业环境恶劣，须参照铁水车在作业过程中可能出现的极端环境，做好设备被烫伤、砸坏的防护。

五．质保期或使用寿命等要求

验收合格，上线使用之日起12个月。

六．双方的责任和义务

乙方责任：

负责设备的调试和指导安装，安装时需要的辅材由乙方提供。

负责操作人员现场操作指导及维护人员的技术培训工作。

在设备交货时，提供设备相关资料（维护手册、电气原理图、备件清单、备件图纸、合格证书）。

甲方责任：

负责设备的安装。

负责乙方指导安装人员现场协调工作。

负责行车操作、电焊和气割作业，提供水、电、气和常用工具。

七．设备检验标准及违约责任

甲方和乙方在设备全部安装、调试完成后，共同按照项目要求的技术参数逐项操作、检验进行验收，如验收过程中发现需整改项，由乙方进行整改，整改完成后再次组织验收。质保期内设备出现故障，乙方须在48小时内到达甲方现场处理。

八．资料交付

乙方须提供易损易耗机械器件、电子元件的参数及型号，控制、装配接线原理图。

九．项目验收方法

货到甲方指定地点，甲方按照约定的标准进行验收，安装调试后，以甲方出具验收报告为准。

十．人员培训

安装完成后，乙方须对甲方人员进行铁水车自动驻车、摘挂钩系统操作和检修维护的培训。

十一．其他

乙方在施工、作业过程中应遵守甲方的规章制度。

甲方：九江萍钢钢铁有限公司           乙方：

签字：                               签字：

日期：                               日期：

附件2：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的业务（铁水自动驻车、摘挂钩系统招标项目），包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称： (公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

附件3：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日