招标公告

业务编号：ZB/SC2022-VW162

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：动力厂安源生产区35MW蒸汽发电站汽轮机大修

（二）招标采购数量：1台

（三）技术要求：按双方签订的《技术协议》执行

（四）计划招标时间：2022年7月上旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年6月11日

（六）其他：

1.汽轮机设备型号：N35-13.24/535/535，转速5025r/min。

2.大修修理内容和更换备件及数量按清单1和清单2执行。

3.汽轮机低压和高压转子做高速动平衡试验。

4.中标方负责该项目拆除及安装、调试等，此大修项目为设备送修和现场检修两项内容，技术和安装质量由中标方全部负责，委托方提供大修施工场所及吊装设备（特殊工具除外）。

5.结合修理工期进行评标。

二、对投标单位的资质要求：

具有独立法人资格或其他组织的生产厂家，蒸汽发电汽轮机大修制造厂家或专业修理厂家，近三年至少有二次35MW及以上同类型蒸汽发电汽轮机大修业绩（有东汽设备大修业绩者优先考虑中标）。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账后次月招标单位以六个月银行承兑汇票支付货款90%。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持验收单凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司动力厂安源片现场验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍和近三年此招标内容的业绩（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称： XXXX公司报名动力厂安源生产区35MW蒸汽发电站汽轮机大修资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（60000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二） 招标项目业务负责人及联系方式：钱工18870596201

（三）设备材料公司监督电话：李工 0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生 0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2022年6月2日

35MW蒸汽发电站汽轮机大修修理内容(清单1)

| 序号 | 项目名称、规格型号 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 修理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽缸 | 汽缸检查清理：测量汽缸结合面间隙、检查汽缸有无裂纹、冲刷损伤及法兰面漏汽痕迹等缺陷,必要时做简单修复处理。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 隔板检查清理：测量结合面间隙及检查静叶片有无裂纹、冲刷变形等缺陷，必要时做简单修复处理。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 复测汽缸纵、横向水平。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 测量并修正轴封洼窝中心。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 测量隔板洼窝中心并找正，检查汽缸、隔板有无变形，必要时做相应处理。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 检查喷嘴室应无裂纹，毛刺等缺陷，必要时应做处理。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 检查调节阀、主汽阀、低压主汽调节联合汽阀，调定调节阀行程、弹簧压盖与杆的间隙，阀碟与阀座的接触，主汽阀及低压主汽调节联合汽阀滤网检修更换。 | 套 | 1 | 检查、更换 |
|  |  | 清理检查滑销系统（按主机证明书要求调定键、套筒等间隙）。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 汽缸前膨胀传感器重调零位。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 后缸与台板的连接螺栓的检查。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
| 2 | 汽封 | 清理检查汽封圈及圆柱支撑弹簧，端汽封圈及隔板汽封圈整体清理更换; | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 测、调轴端及隔板汽封间隙。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
| 3 | 轴承 | 清理检查支持轴承钨金是否有松动、脱落，对瓦块做PT检查，必要时进行更换。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 测调各轴瓦及油挡间隙，调整至设计要求，必要时进行更换。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 更换推力瓦块，复调推力间隙。 | 件 | 16 | 检查、更换 |
| 4 | 转子 | 检查转子主轴、叶轮及其它轴上附件是否有磨损、松动及裂纹。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 轴颈、推力盘检查。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 测量转子弯曲度、转子（轴颈处）扬度。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 测量对轮瓢偏、跳动值。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 对轮找中心(与齿轮箱及发电机)。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 汽轮机转子喷吵除垢，对叶片进行除垢、探伤检查。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
| 5 | 油系统（包括润滑油系统和EH油系统） | 检查油泵、滤油器。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
|  |  | 检查调速系统、油系统各结合部是否有渗漏现象，必要时更换垫片。 | 套 | 1 | 检查、修复 |
| 6 | 试验 | 检修完成后，配合启动前的静动态试验及各保护定值重新核定修改。 | 套 | 1 | 试验、修复 |

| 35MW蒸汽发电站汽轮机大修更换内容（清单2） |
| --- |
| 序号 | 部件名称 | 名称 | 图号/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 直流电加热控制柜 | 直流电加热控制柜 | W23A0001A | 件 | 1 |
| 2 | 辅材 | 汽轮机螺栓电加热器 | D30J-685000A001 | 件 | 2 |
| 3 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | D30J-685000A002 | 件 | 2 |
| 4 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | D30J-685000A003 | 件 | 2 |
| 5 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | A353A-685000A003 | 件 | 2 |
| 6 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | A353A-685000A004 | 件 | 2 |
| 7 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | W05A0011A | 件 | 2 |
| 8 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | D30J-685000A004 | 件 | 2 |
| 9 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | D30J-685000A005 | 件 | 2 |
| 10 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | D30J-685000A006 | 件 | 2 |
| 11 |  | 汽轮机螺栓电加热器 | D30J-685000A007 | 件 | 2 |
| 12 | 挡油环 | 挡油环，含高压挡油环、中间挡油环I、中间挡油环II、低压挡油环、低压箱内挡油环 | D30J-180000A | 套 | 1 |
| 13 | 低压汽缸总图附件 | 双头螺柱(bm=1.25d) M42×150 | GB0000898W42A5 | 件 | 20 |
| 14 |  | 罩螺母 M42 | D00-010410A023 | 件 | 20 |
| 15 |  | 六角螺母 M24 | GB0006170W0024 | 件 | 2 |
| 16 |  | 双头螺柱(bm=1d) M16×50 | GB0000897C1650 | 件 | 2 |
| 17 |  | 双头螺柱(bm=1.25d) M20×55 | GB0000898C2055 | 件 | 6 |
| 18 |  | 罩螺母 M20 | D00-010410A002 | 件 | 6 |
| 19 |  | 特制双头螺柱 M42×3×160 | D00-010114A011 | 件 | 2 |
| 20 |  | 罩螺母 M42×3 | D00-010410A025 | 件 | 2 |
| 21 |  | 六角头螺栓 M24×70 | GB0005783C2470 | 件 | 4 |
| 22 |  | 特制销钉30×65 | D28.011.011 | 件 | 4 |
| 23 |  | 双头螺柱(bm=1.25d) M42×100 | GB0000898W42A0 | 件 | 4 |
| 24 |  | 六角螺母 M42 | GB0006170W0042 | 件 | 4 |
| 25 |  | 螺塞 M20×1.5 | D00-600602B006 | 件 | 3 |
| 26 |  | 金属缠绕垫片 | D30K-014000A001 | 件 | 3 |
| 27 |  | 特制开槽螺母M42 | D30J-800300A002 | 件 | 10 |
| 28 | 低压主汽调节联合阀（左）附件 | 旋入管接头 DN40 | D00-600309B | 件 | 6 |
| 29 |  | 特制双头螺柱 M36×3×160 | D00-010112A013 | 件 | 10 |
| 30 |  | 罩螺母 M36×3 | D00-010410A019 | 件 | 10 |
| 31 |  | 六角头螺栓 M10×20 | GB0005783B1020 | 件 | 16 |
| 32 |  | 螺尾锥销 20×190 | GB0000881G20A9 | 件 | 2 |
| 33 |  | 金属缠绕垫片 | A353A-271000A012 | 件 | 4 |
| 34 |  | 金属缠绕垫片 | A353A-271000A013 | 件 | 4 |
| 35 |  | 罩螺母 M30 | D00-010410A013 | 件 | 10 |
| 36 |  | 特制双头螺柱 M30×95 | D00-010110A007 | 件 | 10 |
| 37 |  | 金属缠绕垫片 | A353A-271000A022 | 件 | 4 |
| 38 |  | 六角螺母 M16 | GB0006170W0016 | 件 | 4 |
| 39 |  | 特制双头螺柱 M30×140 | D00-010110A012 | 件 | 10 |
| 40 |  | 等长双头螺柱 M24×140 | GB0000901G24A4 | 件 | 8 |
| 41 |  | 六角螺母 M24 | GB0006170B0024 | 件 | 8 |
| 42 |  | 六角薄螺母 M52 | GB06172.1W0052 | 件 | 4 |
| 43 | 低压前汽缸附件 | 螺母M36×3 | D660T-025000A009 | 件 | 2 |
| 44 |  | 汽缸顶开螺钉 Tr40×7×350 | D00-010630A003 | 件 | 2 |
| 45 |  | 小六角螺母 M42×3 | D00-050440A003 | 件 | 2 |
| 46 |  | 六角螺母 M30 | GB0006170W0030 | 件 | 2 |
| 47 |  | 特制双头螺柱 M52×3×250 | D00-010118A018 | 件 | 12 |
| 48 |  | 罩螺母 M52×3 | D00-010410A034 | 件 | 12 |
| 49 |  | 特制双头螺柱 M52×3×260 | D00-010118A019 | 件 | 2 |
| 50 |  | 特制双头螺柱 M52×3×280 | D00-010118A021 | 件 | 2 |
| 51 |  | 特制双头螺柱 M52×3×300 | D00-010118A023 | 件 | 6 |
| 52 |  | 特制双头螺柱 M76×4×330 | D00-010130A021 | 件 | 5 |
| 53 |  | 罩螺母 M76×4 | D00-010410A052 | 件 | 5 |
| 54 |  | 特制双头螺柱 M60×4×310 | D00-010122A022 | 件 | 2 |
| 55 |  | 罩螺母 M60×4 | D00-010410A040 | 件 | 2 |
| 56 |  | 罩螺母 M100×4 | D00-010410A061 | 件 | 4 |
| 57 |  | 特制双头螺柱 M100×4×350 | D00-010136A020 | 件 | 2 |
| 58 | 高压汽缸附件 | 高温双头螺柱(6"-8UN) | D30K-021000A001 | 件 | 4 |
| 59 |  | 高温罩螺母(6"-8UN) | A323A-020000A001 | 件 | 6 |
| 60 |  | 罩螺母用螺塞 M30×30 | D00-010900B001 | 件 | 20 |
| 61 |  | 高温双头螺柱(6"-8UN) | D30K-021000A002 | 件 | 2 |
| 62 |  | 高温双头螺柱(5"-8UN) | D30J-021000A004 | 件 | 2 |
| 63 |  | 高温罩螺母(5"-8UN) | A355A-020000A006 | 件 | 4 |
| 64 |  | 高温双头螺柱(4"-8UN) | A353A-021000A004 | 件 | 2 |
| 65 |  | 高温罩螺母(4"-8UN) | A353A-021000A005 | 件 | 4 |
| 66 |  | 高温双头螺柱(3"-8UN) | A353A-021000A006 | 件 | 2 |
| 67 |  | 高温罩螺母(3"-8UN) | A353A-021000A007 | 件 | 2 |
| 68 |  | 特制双头螺柱 M60×4×360 | D00-010122A027 | 件 | 2 |
| 69 |  | 罩螺母 M60×4 | D00-010410A040 | 件 | 2 |
| 70 |  | 小六角螺母 M36×3 | D00-050440A002 | 件 | 6 |
| 71 |  | 汽缸顶开螺钉 Tr40×7×350 | D00-010630A003 | 件 | 4 |
| 72 |  | 特制双头螺柱 M52×3×165 | D30K-021000A003 | 件 | 5 |
| 73 |  | 罩螺母 M52×3 | D00-010410A034 | 件 | 10 |
| 74 |  | 特制双头螺柱 M52×3×215 | D30K-021000A004 | 件 | 10 |
| 75 |  | 金属缠绕垫片 | D30J-021000A013 | 件 | 6 |
| 76 |  | 六角头铰制孔用螺栓 M36 m6×150 | GB0000027W36A5 | 件 | 2 |
| 77 |  | 六角螺母 M36 | GB0006170W0036 | 件 | 2 |
| 78 | 高压前轴承箱附件 | 罩螺母 M24 | D00-010410A005 | 件 | 6 |
| 79 |  | 双头螺柱(bm=1.25d) M24×85 | GB0000898W2485 | 件 | 6 |
| 80 |  | 六角螺母 M16 | GB0006170W0016 | 件 | 4 |
| 81 |  | 罩螺母 M30 | D00-010410A012 | 件 | 2 |
| 82 |  | 双头螺柱(bm=1d) M30×100 | GB0000897C30A0 | 件 | 2 |
| 83 |  | 罩螺母 M42×3 | D00-010410A026 | 件 | 2 |
| 84 |  | 特制双头螺柱 | A200B-181000A006 | 件 | 2 |
| 85 | 中间轴承箱密封件 | 密封条 Φ12×1200 | D50AD-182000A001 | 件 | 1 |
| 86 | 隔板汽封圈 | 汽封圈 | D30J-100100A | 件 | 1 |
| 87 |  | 汽封圈 | D30J-100200A | 件 | 9 |
| 88 |  | 汽封圈 | D30J-100300A | 件 | 7 |
| 89 |  | 汽封圈 | D30J-100400A | 件 | 2 |
| 90 |  | 汽封圈 | D30J-100500A | 件 | 10 |
| 91 |  | 汽封圈 | D30J-100600A | 件 | 2 |
| 92 |  | 圆柱型压缩弹簧 | D00-160102B201 | 件 | 456 |
| 93 | 调节阀附件 | 旋入管接头 DN40 | D00-600309B | 件 | 8 |
| 94 |  | 旋入管接头 DN32 | D00-600308B | 件 | 4 |
| 95 |  | 压紧螺母 | D30K-261000A007 | 件 | 2 |
| 96 |  | 六角开槽螺母M42 | D30J-271000A022 | 件 | 4 |
| 97 |  | 圆螺母M120×2 | D30K-271000A007 | 件 | 4 |
| 98 |  | 特制螺母M48×3 | D30J-271000A025 | 件 | 2 |
| 99 |  | 六角螺母 M24 | GB0006170W0024 | 件 | 1 |
| 100 |  | 六角螺母 M30 | GB0006170W0030 | 件 | 1 |
| 101 |  | 金属缠绕垫片 | D30J-271000A027 | 件 | 2 |
| 102 | 正向推力瓦 | 正向推力瓦 | D30J-241300A | 套 | 1 |
| 103 | 反向推力瓦 | 反向推力瓦 | D30J-241400A | 套 | 1 |
| 104 | 主汽阀附件 | 旋入管接头 DN40 | D00-600309B | 件 | 4 |
| 105 |  | 旋入管接头 DN32 | D00-600308B | 件 | 2 |
| 106 |  | 特制双头螺柱 M76×4×250 | D00-010130A013 | 件 | 6 |
| 107 |  | 罩螺母 M76×4 | D00-010410A052 | 件 | 8 |
| 108 |  | 金属缠绕垫片 | D30J-261000A015 | 件 | 1 |
| 109 |  | 内螺纹圆柱销 B20×50 | GB0000120G2050 | 件 | 2 |
| 110 |  | 等长双头螺柱 M48×3×405 | D30K-261000A018 | 件 | 4 |
| 111 |  | 罩螺母 M48×3 | D00-010410A028 | 件 | 8 |
| 112 |  | 金属缠绕垫片 | D30J-261000A017 | 件 | 1 |
| 113 |  | 特制销钉 | D30J-261000A021 | 件 | 4 |
| 114 | 双联滤油器 | 双联滤油器滤芯（一套为10个滤芯） | D35C-690200A001 | 套 | 1 |
| 115 | 高压端汽封圈附件 | 汽封圈 | D50AD-160100A | 件 | 1 |
| 116 |  | 汽封圈 | D50AD-160200A | 件 | 4 |
| 117 |  | 汽封圈 | D50AD-160300A | 件 | 1 |
| 118 |  | 汽封圈 | D50AD-160400A | 件 | 10 |
| 119 |  | 汽封圈 | D30J-160400A | 件 | 1 |
| 120 |  | 汽封圈 | D30J-160500A | 件 | 4 |
| 121 |  | 汽封圈 | D30J-160600A | 件 | 1 |
| 122 |  | 汽封圈 | D30J-160700A | 件 | 1 |
| 123 |  | 圆柱型压缩弹簧 | D00-160102B201 | 件 | 120 |
| 124 | 隔板中分面附件 | 内六角圆柱头螺钉 M10X25 | GB00070.1G1025 | 件 | 18 |
| 125 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X10 | D50AD-102000A004 | 件 | 4 |
| 126 |  | 内六角圆柱头螺钉 M16X30 | GB00070.1G1630 | 件 | 36 |
| 127 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X16 | D50AD-102000A006 | 件 | 4 |
| 128 |  | 内六角圆柱头螺钉 M12X100 | GB00070.1G12A0 | 件 | 34 |
| 129 |  | 开槽沉头螺钉 M6X16 | D30J-102000A002 | 件 | 2 |
| 130 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X10 | GB0000065C0610 | 件 | 84 |
| 131 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X16 | GB0000065C0616 | 件 | 116 |
| 132 |  | 开槽沉头螺钉 M6X25 | GB0000068C0625 | 件 | 108 |
| 133 |  | 开槽沉头螺钉 M6X18 | D00-050520B004 | 件 | 4 |
| 134 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X16 | D50AD-119000A009 | 件 | 12 |
| 135 |  | 内六角圆柱头螺钉 M20X30 | GB00070.1G2030 | 件 | 2 |
| 136 |  | 内六角圆柱头螺钉 M10X30 | GB00070.1G1030 | 件 | 1 |
| 137 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X35 | D30J-120000A001 | 件 | 1 |
| 138 |  | 开槽沉头螺钉 M6X25 | D50AD-119000A006 | 件 | 6 |
| 139 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X10 | D50AD-119000A007 | 件 | 4 |
| 140 |  | 内六角圆柱头螺钉 M16X100 | GB00070.1G16A0 | 件 | 2 |
| 141 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X35 | GB0000065C0635 | 件 | 10 |
| 142 |  | 内六角圆柱头螺钉 M16X30 | GB00070.1C1630 | 件 | 14 |
| 143 |  | 内六角圆柱头螺钉 M16X100 | GB00070.1C16A0 | 件 | 18 |
| 144 |  | 内六角圆柱头螺钉 M10X25 | GB00070.1C1025 | 件 | 5 |
| 145 |  | 内六角圆柱头螺钉 M16X80 | GB00070.1C1680 | 件 | 20 |
| 146 |  | 内六角圆柱头螺钉 M16X80 | GB00070.1C1690 | 件 | 20 |
| 147 |  | 内六角圆柱头螺钉 M10X30 | GB00070.1G1030 | 件 | 1 |
| 148 |  | 内六角圆柱头螺钉 M16X110 | GB00070.1G16A1 | 件 | 20 |
| 149 |  | 开槽圆柱头螺钉 M6X35 | GB0000065C0625 | 件 | 11 |
| 150 |  | 内六角圆柱头螺钉 M10X30 | GB00070.1C1030 | 件 | 2 |
| 151 |  | 内六角圆柱头螺钉 M30X160 | GB00070.1B30A6 | 件 | 4 |
| 152 |  | 内六角圆柱头螺钉 M20X30 | GB00070.1C2030 | 件 | 2 |
| 153 | 低压端汽封圈附件 | 汽封圈 | D30J-170100A | 件 | 1 |
| 154 |  | 汽封圈 | D30J-170200A | 件 | 1 |
| 155 |  | 汽封圈 | D30J-170300A | 件 | 1 |
| 156 |  | 汽封圈 | D30J-170400A | 件 | 3 |
| 157 |  | 汽封圈 | D30J-170500A | 件 | 3 |
| 158 |  | 汽封圈 | D30J-170600A | 件 | 1 |
| 159 |  | 圆柱型压缩弹簧 | D00-160102B201 | 件 | 180 |

承	  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司动力厂安源生产区35MW蒸汽发电站汽轮机大修（业务编号：ZB/SC2022-VW162）项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日  期：2022年   月   日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司动力厂安源生产区35MW蒸汽发电站汽轮机大修（业务编号：ZB/SC2022-VW162）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：2022年  月   日至2022年12月31日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：___________

身份证号：________________ 身份证号：____________________

职务：___________     ______ 职务：________________     ____

电话：____________     _____ 电话：___________     _________

单位名称： (公章)

签署时间：

授权人身份证（正、反面）：       被授权人身份证（正、反面）：

日  期：2022年  月  日

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名： 		，身份证号： 			，在我公司职务： 	，系 		的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的动力厂安源生产区35MW蒸汽发电站汽轮机大修（业务编号：ZB/SC2022-VW162）招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：2022年  月  日